ІНСТРУКЦІЇ   З  ОХОРОНИ     ПРАЦІ

- з правил внутрішнього трудового розпорядку в шкільних майстернях 	№1

- з пожежної безпеки                                                                     	№2

- під час чергування у шкільній майстерні                                       	№3

- з надання першої допомоги у разі нещасного випадку                   	№4

- під час виконання лабораторно-практичних робіт                    	№5

- під час виконання електромонтажних робіт                              	№6

- під час термічної обробки металу                                           	№7

- під час роботи на токарно-гвинторізному верстаті ТВ-4      	№8

- під час робота на токарному верстаті по металу         	№8

- під час рубання металу                                                            	№9

- під час випрямляння  згинання листового металу й дроту   	№10

## під час обпилювання                                                                                                      	№11

## під час різання   металу                                                                                                	№12

- під час свердлення металів                                                          	№13

- під час нарізування метричної різьби                                       	№14

- під час прибирання шкільних майстерень                              	№15

- під час проведення екскурсії                                                 	№16

- під час роботи на деревофугувальному верстаті                   	№17

- з охорони праці під час роботи на деревофугувальних  верстатах   	№17

- під час роботи на заточувальному верстаті (електроточильні)   	№18

## із технології ручної обробки деревини                                       	№19

- з охорони праці під час ручної обробки деревини                     	№19’

## під час виконання столярних робіт                                     	№20

- під час роботи на токарному верстаті з деревообробки СТД-120М   	№21

- під час роботи на токарному верстаті по дереву                        	№21’

- під час розмічання деревини                                                   	№22

- під час пиляння деревини                                            	№23

- під час стругання деревини                                       	№24

- під час довбання різання деревини стамесками            	№25

- під час з'єднування деталей                                        	№26

- під час свердлення деревини                                      	№27

- під час оздоблювання виробів                                   	№28

- під час виконання слюсарних  робіт                         	№29

## під час роботи на свердлильному верстаті              	№30

- під час роботи на свердлильному верстаті               	№30’

- під час проведення навчальних занять в шкільних  майстернях   	№31

- виробнича санітарія і гігієна праці в шкільних майстернях       	№32

- охорони праці під час роботи на   круглопильному (циркульному) верстаті	№33

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція №1

з правил внутрішнього трудового розпорядку в шкільних майстернях

1. Загальні положення

1.1. До занять у шкільних майстернях допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Кожен учень зобов'язаний знати й точно виконувати правила безпечної праці в шкільній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно-гігієнічні норми й правила:

• своєчасно приходити на заняття в спецодязі і з дозволу вчителя або чергового по шкільній майстерні займати своє робоче місце, перехід учнів на друге робоче місце без дозволу вчителя забороняється;

• коли входить учитель, встати й привітати його, після чого з дозволу сісти на своє закріплене робоче місце;

• якщо необхідно звернутися до вчителя, підняти руку;

• коли вчитель звертається до всіх учнів, вони мають припинити роботу й уважно вислухати зауваження, інструктаж;

• виходити зі шкільної майстерні можна тільки після дзвінка і з дозволу вчителя;

• бути охайно одягненим, доброзичливим до товаришів і обслуговуючого персоналу, дисциплінованим, чітко виконувати всі вказівки й завдання вчителя;

• використовувати навчальний час для виконання завдання і не відволікатися розмовами, своєчасно й високоякісно виконувати доручену справу;

• економно використовувати електричну енергію, матеріали;

• учні, що запізнилися без поважних причин, на урок не допускаються;

• під час перерви всі учні, крім чергових, повинні вийти із майстерні.

1.3. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини обладнання, електричний струм.

1.4. Під час виконання робіт у шкільній майстерні необхідно:

• дотримуватися технологічної дисципліни;

• дбайливо ставитися доустаткування, інструменту, матеріалів;

• утримувати в чистоті робоче місце.

1.5. Щоб запобігти травмуванню, виникненню небезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

• виявивши несправність, повідомити вчителя;

• не користуватися відкритим вогнем;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.6. Учитель несе відповідальність за порушення вимог інструкції.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце до роботи.

2.3. Уважно вислухавши вчителя і одержавши завдання на урок, перевірити ще раз справність інвентаря, інструментів особистого користування, наявність матеріалів.

2.4. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності.

2.5. Не приводити в дію токарні верстати без дозволу вчителя.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Під час практичної роботи виконувати тільки ті роботи, які доручив учитель.

3.2. Використовувати робочий час тільки для виконання завдання, не відволікатися розмовами, не ходити без діла майстернею і не заважати іншим.

3.3. Утримувати робоче місце в чистоті.

3.4. Дбайливо ставитися до устаткування, верстаків, інструменту.

3.5. У випадку поранення під час роботи негайно звернутися до вчителя за допомогою.

3.6. Стежити за якісним виконанням роботи.

3.7. Інструменти загального користування брати тільки з дозволу вчителя і одразу після користування повертати їх.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце, розклавши деталі, матеріал, викинувши сміття, відходи.

4.2. Очистити від бруду токарний верстат, промити, змастити і прибрати у відповідне місце інструмент та пристрої.

4.3. Наприкінці заняття за вказівкою вчителя припинити роботу, здати черговому свої вироби, прибрати своє робоче місце і після дзвоника з дозволу вийти з майстерні.

4.4. Після того, як учні вийшли із майстерні, зробити загальне прибирання майстерні (чергові).

4.5. Про всі помічені несправності повідомити учителя (чергові).

4.6. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправність підчас роботи, негайно вимкнути верстат, повідомити вчителя.

5.2. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Надати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

## Інструкція №2 з пожежної безпеки

1. Загальні положення

1.1. Кожен учень зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а у випадку виникнення пожежі — вжити всіх можливих заходів для врятування товаришів і гасіння пожежі.

1.2. Сходи, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні постійно бути вільними.

1.3. У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно розміщувати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

1.4. У навчальних майстернях слід чітко дотримуватися протипожежного режиму. Приміщення повинні утримуватися в чистоті.

1.5. У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

1.6. Пожежний інвентар і обладнання має бути справним, висіти на видних місцях.

2. Вимоги пожежної безпеки до початку роботи

2.1. У кабінетах, майстернях легкозаймисті речовини й матеріали мають зберігатися у шафах, що замикаються. Ключі від шаф повинні бути тільки у викладачів.

2.2. Заборонено використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них легкозаймисті рідини, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.3. Заборонено працювати на несправному обладнанні.

2.4. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Виконувати лише ту роботу, з якої пройдено інструктаж, не передоручати свою роботу іншим особам.

3.2. Заборонено використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежегасінням.

3.3. Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

• використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією;

• залишати електричні проводи і кабелі під напругою;

• переносити ввімкнені в електромережу прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

• залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

• користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

• застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.

3.4. Заборонено самостійно усувати несправності електромережі й електрообладнання.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки (викладачі, лаборанти).

4.2. Після закінчення роботи прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку виникнення пожежі дії працівників школи мають бути спрямовані на рятування та евакуацію учнів.

5.2. Кожен працівник, учень, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов'язаний:

• негайно повідомити про це за телефоном 01;

• сповістити про пожежу вчителеві, директору, його заступнику;

• організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

## Інструкція з охорони праці №3

під час чергування у шкільній майстерні

1. Загальні положення

1.1. До чергування у шкільній майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці.

1.2. Черговий зобов'язаний:

виконувати правила внутрішнього розпорядку;

виконувати лише ту роботу, з якої отримав інструктаж і до якої допущений;

не допускати в шкільну майстерню сторонніх осіб;

з'являтися у майстерні за 10 хвилин до початку уроку;

доповідати вчителю про стан справ у класі;

стежити за збереженням шкільного майна: парт, верстаків, столів, стільців;

1.3. Стежити за дисципліною учнів, вимагати від них виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Обійти робочі місця учнів, перевірити справність робочого обладнання і наявність матеріалу. У разі виявлення несправності повідомити про це вчителю.

2.2. Видати учням за вказівкою вчителя інструменти згідно з нумерацією робочих місць, незавершені роботи, технічну документацію.

2.3. Перед початком роботи на токарних верстатах перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Стежити за порядком у шкільній майстерні, не дозволяти учням бігати по майстерні, щоб уникнути можливих травм, забезпечити організований вихід учнів на перерву.

3.2. Сприяти дбайливому ставленню товаришів до шкільного майна, забороняти псувати обладнання, парти, дошку, бруднити стіни, двері в майстернях і коридорах.

3.3. Стежити, чи правильно працюють учні на токарних верстатах.

3.4. Протягом занять роботу чергових перевіряє класний керівник, на поверхах — черговий вчитель, вчитель трудового навчання, завідувач майстерні, черговий адміністратор.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зібрати в учнів інструменти, перевірити їх справність (за зовнішнім виглядом), покласти їх на місця, зібрати незавершені роботи, технічну документацію.

4.2. Прийняти від учнів робочі місця (токарні верстати), перевірити їх чистоту, правильність складання інструментів, заготівок і матеріалів у планшети чи пенали.

4.3. Після прибирання робочих місць учнями прибрати приміщення майстерні: обережно зібрати сміття, витерти пил з підвіконь і полиць, ретельно витерти класну дошку.

4.4. Провітрити приміщення і доповісти про закінчення чергування вчителю, завідувачу шкільної майстерні.

4.5. Ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, припинити роботу, забезпечити огородження небезпечної зони, повідомити про небезпеку.

5.2. Повідомити вчителя, завідувача майстерні про несправності. У випадку виникнення пожежі зателефонувати за номером 01.

5.3. У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому медичної допомоги.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція №4

з надання першої допомоги у разі нещасного випадку

1. Загальні положення

1.1. До роботи в навчальних майстернях допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Під час ручної, механічної обробки матеріалів у шкільній майстерні можуть трапитися травматичні пошкодження й порізи інструментами різних частин тіла.

1.3. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.4. Можливі небезпечні випадки під час роботи: дрібні порізи, скалки, удари, опіки, запорошення очей, кровотеча з носа, отруєння чадним газом, переломи.

1.5. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

виявивши несправність, повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

не користуватися відкритим вогнем;

дотримуватися технологічної дисципліни;

дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.6. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг.

2.2. Перевірити справність верстата, токарного верстата.

2.3. Підготувати до роботи інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності. Розкласти інструмент на верстаті в порядку, встановленому вчителем. На верстаті не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Не вмикати токарні верстати без дозволу вчителя.

2.5. Знати безпечні прийоми роботи ручним інструментом і на токарних верстатах.

2.6. Повідомити вчителя про всі помічені недоліки, несправності.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку в лещатах (оправку при з'єднуванні листового металу).

3.2. При з'єднуванні деталей заклепками правильно використовувати пристрої

3.3. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням. У разі псування інструменту під час роботи терміново замінити його.

3.4. Технологічні операції (розмітку, випрямляння, згинання, рубання, різання, обпилювання, свердління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, оправки.

3.5. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

4.4. Щоб уникнути псування насічок на губках лещат, затискувати їх до встановлення зазору 1-2 мм.

4.5. Про всі несправності, помічені під час роботи, повідомити вчителя.

4.6. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

4.7. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправність під час роботи, негайно вимкнути верстат

5.2. У випадку травми, пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. За потреби надати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція

з охорони праці №5

під час виконання лабораторно-практичних робіт

1. Загальні положення

1.1. До роботи у навчальній майстерні для виконання лабораторно-практичних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

• дрібні порізи гострими інструментами (ніж, шило, рисувала);

• поранення ніг інструментом, що впав;

• ураження електричним струмом через відсутність занулення, заземлення, у випадку несправності електропроводки;

• поранення внаслідок неправильного поводження з інструментом.

1.3. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

• виявивши несправності, повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

• дотримуватися технологічної дисципліни, порядку на робочому місці;

• дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, матеріалів, обладнання;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Ознайомитися з написами, плакатами, знаками безпеки, правилами безпечної праці учнів з електромонтажу, моделювання, наявними у майстерні. Вивчити правила безпечної праці під час виконання практичних робіт, послідовність їх виконання.

2.2. Правильно одягти спецодяг.

2.3. Перевірити справність верстата, заземлення.

2.4. Розкласти на верстаку інструменти, обладнання для виконання практичних робіт у порядку, встановленому вчителем, або згідно з інструкційною карткою-завданням з виконання лабораторно-практичної роботи.

2.4. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого.

2.5. Не приступати до виконання завдання, якщо щось незрозуміле.

2.6. Про помічені недоліки, несправності повідомити вчителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Виконувати роботу у вказаній в інструкції послідовності:

3.2. Користуватися інструментом за призначенням.

3.3. Технологічні операції виконувати в установлених місцях, використовуючи відповідні пристрої.

3.4. Не допускати захаращеності робочого місця.

3.5. Не відволікатися під час роботи, виконувати її правильно.

3.6. Робити письмовий звіт про виконану роботу в робочому зошиті.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Матеріали, інструменти, обладнання здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою (здувати стружку або змітати рукою заборонено).

4.4. Закінчити виконання письмового звіту і здати його вчителеві.

4.5. Про всі несправності, помічені підчас роботи, повідомити вчителя.

4.6. Вимити руки і вмитися з милом.

4.7. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.2. У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому медичної допомоги.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №6

під час виконання електромонтажних робіт

1. Загальні положення

1.1. До роботи в навчальній майстерні з виконання електромонтажних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні випадки підчас роботи:

• поранення ніг інструментом, що впав;

• ураження електричним струмом через відсутність занулення, заземлення, у випадку несправності електромережі;

• поранення внаслідок неправильного поводження з інструментом.

1.3. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

працювати на справному устаткуванні, справним інструментом; виявивши несправність, повідомити безпосередньо керівника, вчителя; дотримуватися технологічної дисципліни, порядку на робочому місці; дбайливо ставитися доустаткування, інструменту, матеріалів; не користуватися відкритим вогнем; дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Ознайомитися з плакатами, знаками безпеки, правилами безпечної праці учнів з електромонтажу, наявними в майстерні. Вивчити правила безпечної праці, перш ніж розпочати виконання практичної роботи.

2.2. Перевірити, чи не торкаються електропроводи металу.

2.3. Одягти спецодяг.

2.4. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи:

• переконатися у справності інструменту;

• перевірити справність заземлення верстака.

2.5. На верстаку (робочому місці) не повинно бути нічого зайвого.

2.6. Не приступати до виконання завдання, якщо щось незрозуміло.

2.7. Про помічені недоліки, несправності повідомити вчителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Подавати електричний струм до робочих місць тільки пересвідчившись у правильному змонтуванні кола за схемою.

3.2. Працювати тільки з током низької напруги (12, 24, 36 В), пам'ятаючи про те, що безпечною для людини є напруга 12 В.

3.3. Не торкатися неізольованих проводів і контактів, що перебувають під напругою вище ніж 20 В. Не перевіряти наявність напруги на виводах пальцями.

3.4. Не робити будь-яких перемикань у контактній схемі, коли вона перебуває під напругою. Не ремонтувати і не чистити прилади й арматуру електричного освітлення, увімкнені до електричної мережі.

3.5. Під час роботи ножем, шилом або іншими гострими інструментами бути особливо уважними й обережними, щоб не поранити собі руки.

3.6. Не розбирати електричну схему, не вимкнувши вилку з розетки, і не залишати оголені кінці дроту під електричною напругою.

3.7. Користуючись електричним паяльником та іншими електроприладами, не торкатися труб батарей опалення та інших металевих частин.

3.8. Працюючи з інструментом під напругою, використовувати гумові килимки в приміщеннях, де земляна або цементна підлога.

3.9. Не залишати без нагляду ввімкнені в мережу електричні нагрівальні прилади.

3.10. Складаючи схеми, уникати перехрещення і скручування проводів. Прилади керування й вимірювання розміщувати на столах, верстаках так, щоб до них був зручний доступ і не треба було перегинатися через рухомі частини машин та розподільні щити.

3.11. Стежити за тим, щоб рухомі частини оберталися в тому напрямку, який позначено на їх корпусі стрілкою.

3.12. Стежити за тим, щоб швидкість обертання не була більшою за номінальну, позначену у паспорті.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після роботи негайно вимкнути усі рубильники і вимикачі, що подають струм на робочі столи учнів.

4.2. Електроарматуру, проводи, шнури перевірити, здати черговому або вчителю.

4.3. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.4. Прибрати робоче місце.

4.5. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом,

4.6. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку, якщо під час роботи виникне якесь пошкодження (з'явиться специфічний запах диму, розжаряться провідники реостату або когось уразить струмом), негайно вимкнути рубильник, вимикач або витягнути штепсельну вилку на щитку.

5.2. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя. Надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому медичної допомоги.

5.3. Уміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

# Інструкція з охорони праці №7

під час термічної обробки металу

1. Загальні положення

1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються особи, що пройшли медогляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

• опіки рук нагрітим металом;

• пошкодження обличчя, шкіри під час роботи з нагрітим металом;

• пошкодження очей нагрітим металом.

1.3. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій під час термічної обробки металу, слід дотримуватися таких вимог:

• піч для нагрівання деталей повинна бути у безпечному місці;

• для укладання деталей користуватися спеціальними кліщами з довгими ручками;

• одягати теплоізоляційні рукавиці;

• деталі, що охолоджуються, класти на підставку з термостійкого матеріалу.

1.4. Дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарних норм і правил особистої гігієни.

1.5. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг:

• він має відповідати зросту;

• бути застебнутим на всі ґудзики, у тому числі й на рукавах. Надягти брезентові або шкіряні рукавиці, захисні окуляри з темними скельцями.

2.2. Розкласти на верстаку інструменти, потрібні для роботи.

2.3. Підготувати і перевірити справність електрообладнання для нагрівання виробів.

2.4. Перевірити надійність заземлення електропечі (заземлення металевого корпуса і станини, де встановлена піч). Перед умиканням нагрівної установки перевірити справність заземлення, надійність контактів та ізоляції проводів.

2.5. Переконатися, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих матеріалів і горючих рідин.

2.6. Про виявлені несправності повідомити безпосередньо керівника, вчителя.

2.7. Вивчити безпечні прийоми роботи під час термічної обробки сталі.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Обережно поводитися з електрообладнанням для нагрівання виробів.

3.2. Під час практикуму з термообробки металів бажано, щоб взуття на учнях було закритого типу.

3.3. Укладаючи деталі в піч, не торкатися гарячих місць руками, користуватися спеціальними кліщами з довгими ручками, теплоізоляційними рукавицями.

3.4. Охолоджувальні деталі класти на підставки із термостійких матеріалів.

3.5. Не допускати захаращеності на робочому місці.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути електрообладнання для нагрівання виробів.

4.2. Прибрати робоче місце. Покласти на визначене місце інструменти, пристрої.

4.3. Вимкнути вентилятор, витяжку.

4.4. Повідомити вчителя про всі недоліки, несправності, виявлені у процесі роботи.

4.5. Зняти спецодяг, вимити з милом руки, вмитися.

4.6. З майстерні виходити з дозволу учителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, припинити роботу, забезпечити огородження небезпечної зони, попередити учителя про небезпеку. Не братися за ліквідацію самостійно. У випадку пожежі телефонувати за номером 01.

5.2. У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому медичної допомоги.

5.3. Уміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №29

під час виконання слюсарних робіт

1. Загальні положення

1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, інструктаж про безпечні методи роботи.

1.2. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини обладнання, електричний струм.

1.3. Виконуючи слюсарні роботи, необхідно:

• дотримуватися технологічної дисципліни;

• дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

• утримувати у чистоті робоче місце.

1.4. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справними інструментами;

• виявивши несправності, повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

• не користуватися відкритим вогнем;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застібнувши його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи.

2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності.

2.4. Працюючи на свердлильному верстаті:

• міцно закріпити у лещатах стола оброблювані деталі;

• перед свердлінням зняти рукавиці.

2.5. Працюючи з зубилом, одягти захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Працюючи на лещатах, опускати важіль плавно. Закріплюючи деталі в лещатах, затискувати їх без особливих зусиль.

3.2. Ріжучи метал ручними й приводними ножівками, міцно закріплювати полотно ножівки.

3.3. Працюючи на заточувальному верстаті:

• не торкатися свердла до повної його зупинки;

• стружку не здувати, не прибирати голими руками, а користуватися для цього щіткою, гачком.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Упорядкувати робоче місце, прибрати у відповідне місце деталі, матеріал, сміття.

4.2. Очистити від бруду, промити, змастити й прибрати у відведене місце інструмент і пристосування.

4.3. Про всі помічені недоліки у роботі устаткування повідомити  керівника.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення пожежі:

• вимкнути устаткування;

• сповістити про пожежу за телефоном 01.

5.2. У разі загоряння електропроводів вимкнути рубильник. Електропроводи, які знаходяться під напругою, слід гасити піском, порошковим або вуглекислотним вогнегасником. Не можна гасити їх водою.

5.3. Уміти надати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                .

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №8

під час роботи на токарно-гвинторізному верстаті ТВ-4

1. Загальні положення

1.1. До роботи на токарному верстаті допускаються особи, що пройшли медогляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Нещасні випадки під час роботи на токарному верстаті можуть трапитись через:

• відсутність або несправність засобів захисту;

• неміцне кріплення деталі, інструменту;

• несправність електрообладнання, зокрема заземлення, занулення;

• безлад на робочому місці.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

Небезпечність у роботі

Нещасні випадки під час роботи на токарних верстатах трапляються внаслідок:

•    відсутності або несправності засобів захисту;

•    неміцного закріплення деталі та інструменту;

•    несправності й притуплення різального інструменту;

•    надягання і зняття паса при невимкненому верстаті:

•    несправності електрообладнання, зокрема захисного заземлення;

•    при невмінні правильно організувати робоче місце токаря.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Перевірити спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів з'єднання, захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.3. Розмістити заготовки та інструменти в певному порядку на приставній тумбочці або спеціальному пристрої.

2.4. Надійно закріпити різець і деталь, вийняти ключ із патрона і покласти у визначене місце.

2.5. Перевірити роботу верстата на холостому ходу та справність пускового механізму.

2.6. Перед початком роботи надягти захисні окуляри.

2.7. У разі виявлення несправності повідомити безпосередньо керівника. Не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Плавно підводити різець до оброблюваної деталі, не допускати збільшення  стружки.

3.2. Зачищати деталі на верстаті напилком або шкуркою, прикріпленою до жорсткої оправи.

3.3. Під час роботи з центрами перевірити, чи надійно закріплена задня бабка, стежити, щоб отвір у заготовці був правильним.

3.4. Користуватися ключами, що відповідають гайкам і головкам гвинтів.

3.5. Оброблюваний стрижень вибирати такої довжини, щоб він не виступав за межі верстата.

3.6. Під час роботи забороняється:

• нахиляти голову близько до патрона, до різального інструменту;

• передавати й приймати предмети через обертові частини верстата;

• спиратися й класти лікті на верстат;

• вимірювати деталі під час обробки, змащувати їх, чистити й прибирати з верстата до його повної зупинки;

• охолоджувати різальний інструмент або деталь, що обробляється, за допомогою ганчірки;

• допускати вихід з-під різця довгої стружки;

• зупиняти верстат, гальмувати патрон рукою;

• підтримувати або ловити рукою відрізану деталь;

• відходити від верстата, не вимкнувши його.

3.7. Перед вимиканням верстата відвести різець від деталі, що обробляється.

3.8. У випадку вимкнення струму у мережі негайно вимкнути верстат.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відвести супорт і вимкнути електродвигун.

4.2. Прибрати із верстата стружку за допомогою щітки, а з пазів — гачком.

4.3. Протерти і змастити верстат. Привести у порядок інструмент та  засоби захисту.

4.4. Здати верстат керівнику, учителеві.

4.5. Виходити із майстерні тільки з дозволу керівника, учителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправності під час роботи, негайно вимкнути верстат, повідомити безпосереднього керівника, учителя.

5.2. У випадку травми негайно повідомити керівника, учителя.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

## Інструкція з охорони праці №9

під час рубання металу

1. Загальні положення

1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці, про безпечні методи роботи.

1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи: пошкодження очей; пошкодження обличчя, тіла внаслідок відлітання задирок зубила, молотка; поранення руки (ручка молотка повинна бути без тріщин і міцно триматися у молотку, розклинена металевим із зарубками клином).

1.3. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій під час рубання металу, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати справним зубилом (на голівці зубила не повинно бути тріщин і задирок);

• бойок молотка повинен бути опуклої форми, без забоїн і задирок.

1.4. Дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.

1.5. Виконувати тільки ту роботу, яку доручив учитель.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг. Він має відповідати зросту, бути ретельно застебнутий.

2.2. Перевірити наявність інвентарю (совок, щітка для змітання ошурок).

2.3. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем, впевнившись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Про всі недоліки, несправності повідомити учителя.

2.5. Вивчити безпечні прийоми рубання металу.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Надійно закріплювати оброблювальну заготовку в лещатах. Затискуючи деталі, важіль (вороток) опускати плавно, не налягати на нього тулубом і не вдаряти молотком та іншими предметами.

3.2. Користуватися справним і заточеним інструментом за призначенням. Користуватися захисними окулярами та сітками під час рубання крихкого металу, застосовувати загорожі у вигляді металевих сіток і щитів; застосовувати бойок молотка опуклої форми, без забоїн і задирок; зубило спрямовувати так, щоб відрубані куски металу летіли у захисну сітку або переносний екран; не працювати зубилом з тріщинами, наклепами, скалами або неправильно загостреним; не працювати молотками і кувалдами, які мають тріснуті або розщеплені ручки; у разі псування інструменту під час роботи терміново замінити його.

3.3. Технологічні операції (розмітка, різання, обпилювання, свердлення, з'єднання деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, огорожі.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами, ошурками.

3.5. Не відволікатися під час роботи, користуватися правильними прийомами роботи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Зняти задирки на молотку, зубилі, керні, очистити напилки від стружки.

4.4. Загвинтити рухому губку лещат до зазору 1—2 мм.

4.5. Прибрати своє робоче місце, користуючись щіткою для змітання.

4.6. Повідомити учителя про всі недоліки, виявлені у процесі роботи.

4.7. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

4.8. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.2. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №10

під час випрямляння, згинання листового металу й дроту

1. Загальні положення

1.1. До роботи в слюсарній майстерні допускаються особи, що пройшли медогляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Випрямляючи, згинаючи листовий метал чи дріт, слід уникати:

• запорошення очей;

• дрібних порізів, ударів;

• поранення рук.

1.3. Нещасні випадки під час випрямлення і згинання листового металу й дроту можуть трапитися через:

• несправність інструменту, пристроїв;

• неміцне кріплення деталі, інструменту;

• недотримання технологічної дисципліни;

• недбайливе ставлення до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

• недотримання вимог особистої гігієни.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену учителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг. Стежити, щоб він був ретельно застебнутий, у тому числі й рукава. Виконуючи випрямлення і згинання листового металу, слід надягати брезентові або шкіряні рукавиці.

2.2. Перевірити справність верстата, лещат, інструменту, пристроїв.

2.3. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Про всі помічені недоліки, несправності повідомити учителя.

2.5. Вивчити безпечні прийоми роботи під час випрямлення, згинання листового металу й дроту.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріплювати оброблювану заготовку, інструмент, пристрої у губках лещат.

3.2. Затискуючи деталі, інструмент, важіль слід опускати плавно, не налягати на нього тулубом і не вдаряти молотком.

3.3. Користуватися справним інструментом за призначенням: ручки молотка, киянки не повинні мати розщілин.

3.4. Оберігати руки від поранень. Надійно закріплювати оправку на кришці верстака або затискувати у лещатах.

3.5. Якщо інструмент зіпсовано під час роботи, терміново замінити його.

3.6. Технологічні операції (розмітка, пиляння, різання, випрямлення, згинання) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої.

3.7. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками, ошурками.

3.8. Не відволікатися під час роботи, виконувати роботу правильно.

3.9. Дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання.

4.4. Щоб уникнути псування насічок на губках лещат, затискувати їх до зазору 1-2 мм.

4.5. Про всі недоліки, несправності, помічені під час роботи, повідомити учителя.

4.6. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

4.7. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.2. У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому медичної допомоги.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

## Інструкція з охорони праці №11

## під час обпилювання

1. Загальні положення

1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, інструктажі з охорони праці про безпечні методи роботи.

1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

• запорошення очей;

• поранення рук об краї листового металу;

• порізи під час перевіряння долонею якості обпилювання оброблювальної деталі;

• забої через неправильні прийоми роботи ударним інструментом, під час звільнення заготовки, яку зажало в лещатах (її підтримують рук                          кою, щоб не впала на ноги).

1.3. Нещасні випадки можуть трапитися через:

• ненадійне кріплення деталей у лещатах;

• несправність інструменту, безлад на робочому місці;

• недбайливе ставлення до інструменту, матеріалів;

• недотримання трудової дисципліни.

1.4. Виконувати тільки роботу, яку доручив учитель.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Правильно одягати спецодяг. Він має відповідати зросту, бути ретельно застебнутий. Заправити одяг повністю під халат або фартух. За необхідності одягти окуляри.

2.2. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.3. Перевірити наявність і справність інструментів, пристроїв, підготувати їх до безпечної роботи. Не користуватися напилками, в яких немає ручок, або з тріснувшими ручками.

2.4. Про всі недоліки, несправності повідомити вчителя.

2.5. Вивчити безпечні прийоми роботи з напилком.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Міцно й надійно закріпити деталь у лещатах.

3.2. Обпилюючи деталь, затискувати її у лещатах так, щоб оброблювана поверхня виступала над губками лещат на висоту 5-10 мм. Висоту лещат регулювати відповідно до зросту працюючого.

3.3. Обпилюючи задирки на краях листового металу, лист закріплювати у лещатах; рухи спрямовувати уздовж нього.

3.4. Забороняється користуватися напилками, у яких немає ручок, або з тріснувшими ручками.

3.5. Не бити ручкою напилка по деталі, лещатах, тому що ручка може розколотися й поранити руку хвостовиком.

3.6. Не перевіряти пальцями якість обробленої напилком поверхні.

3.7. Дотримуватися нормального темпу роботи напилком: 40-60 подвійних ходів за 1 хвилину.

3.8. Не допускати захаращеності верстаків відходами, ошурками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.9. Не відволікатися підчас роботи, правильно працювати інструментами. Не підгинати пальці лівої руки, щоб при зворотному русі не поранити їх зажатою у лещатах деталлю.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (не змітати металеві ошурки руками та не здувати їх).

4.4. Щоб уникнути псування насічок на губках лещат, затискувати їх до зазору 1-2мм.

4.5. Про всі недоліки, несправності, помічені підчас роботи, повідомити учителя.

4.6. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварійної ситуації у  майстерні учитель має вивести учнів у безпечне місце.

5.2. У разі нещасного випадку вивести учнів у безпечне місце,  надати першу допомогу.

5.3. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

5.4. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.5. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

## Інструкція з охорони праці №12

## під час різання   металу

1. Загальні положення

1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються особи, що пройшли медогляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпеку роботи, з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

• защемлення долоні правої руки, підкладеної під кінець ручок ножиць;

• порізи руки, поранення рук задирками.

1.3. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій підчас різання ручними слюсарними ножицями, слід дотримуватися таких вимог:

• не тримати пальці на лінії розрізу;

• стежити, щоб не поранити рук і не порвати одяг краями листа;

• ручки ножиць надійно закріплювати у лещатах.

1.4. Під час різання ножівкою не допускати слабкого або дуже сильного натягу полотна ручної ножівки: слабо натягнуте полотно може вискочити з рамки і розтріскатися, а сильно натягнуте може лопнути.

1.5. Виконувати тільки ту роботу, яку доручив учитель.

1.6. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, установленому вчителем, впевнившись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.3. Перевірити справність верстака, лещат (наявність насічок на губках), наявність інвентарю (совок, щітка для змітання, щітка для чищення напилків). Не працювати ножівкою без ручки або з ручкою, що має тріщини, розщілини.

2.4. Про всі недоліки, несправності повідомити вчителя.

2.5. Вивчити безпечні прийоми роботи з ножівкою і слюсарними ножицями.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Міцно й надійно закріпити деталь (одну ручку ножиць) у лещатах.

3.2. Затискуючи заготовку в лещатах, відпускати вороток повільно, бо він може впасти.

3.3. Не класти пальці лівої руки на лінію розрізу.

3.4. Не працювати несправними ножицями, замінити їх на справні.

3.5. Оберігати руки від поранень задирками.

3.6. Розрізаючи важкі заготовки, відрізану частину поставити на підставку.

3.7. Працювати ножівкою, коли ножівкове полотно добре закріплене в станку і має нормальний розтяг. Забороняється працювати ножівкою без ручок або з ручками, що мають тріщини.

3.8. Під час нанесення розмітки на лист металу ножицями, на ліву руку надягти рукавицю.

3.9. На випадок відхилення полотна ножівки у сторону починати різати з другого боку, а не виправляти перекіс зміненого напрямку руху полотна, тому що воно може зламатися.

3.10. Не здувати ошурки у пропиляному місці.

3.11. Щоб полотно гарно врізувалось у заготівку, підпиляти місце різання.

3.12. Дотримуватися нормального темпу роботи ножівкою, працювати зі швидкістю 30-50 подвійних рухів за хвилину. Тверді метали ріжуть повільніше, м'які — швидше.

3.13. Не допускати захаращеності робочого місця.

3.14. Не відволікатися підчас роботи, працювати правильно.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце. (не змітати металеві ошурки руками та не здувати їх).

4.4. Щоб уникнути псування насічок на губках лещат, затискувати їх до зазору 1—2 мм.

4.5. Про всі недоліки, несправності, помічені під час роботи, повідомити вчителя.

4.6. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.2. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

## Інструкція з охорони праці № 13

під час свердлення металів

1. Загальні положення

1.1. До роботи в слюсарній майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини обладнання, електричний струм.

1.3. Нещасні випадки можуть трапитися через:

• відсутність або несправність засобів захисту;

• ненадійне кріплення деталі, інструменту;

• несправність в електрообладнанні, зокрема відсутність заземлення, занулення;

• безлад на робочому місці.

1.4. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

• запорошення очей через здування стружки;

• порізи під час затискування свердла в патрон дриля;

• поранення рук різальним інструментом.

1.5. Свердлячи метали, необхідно:

• дотримуватись технологічної дисципліни;

• дбайливо ставитися до інструменту, обладнання, пристроїв, матеріалу;

• утримувати в чистоті робоче місце.

1.6. Передавати дриль із рук у руки тільки свердлом донизу.

1.7. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.8. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Правильно одягати спецодяг. Він має бути ретельно застебнутий. За необхідності одягти захисні окуляри.

2.2. Перевірити справність верстака, лещат, дриля, токарного верстата.

2.3. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального використання в порядку, встановленому вчителем, впевнившись у його справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Вивчити безпечні прийоми роботи під час свердлення металів (ручним дрилем, на токарному верстаті).

2.5. Не приступати до виконання завдання, якщо щось незрозуміле.

2.6. Виявивши несправність, повідомити про неї вчителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити у слюсарних лещатах деталь. Лещата мають бути справними та міцно прикріпленими до верстаків.

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням. Невеликі отвори в тон кому листовому металі пробивати пробійником (бородком). Пробійник ставити на лінію розмітки і наносити по ньому удар молотком; перед свердлінням міцно і без перекосів затискувати свердло в патроні дриля; під кінець свердлення зменшувати натиск на дриль, скорочувати кількість обертів патрона. Забороняється контролювати якість обробки і чистити отвір від стружки пальцями рук. Зіпсований інструмент терміново замінити.

3.3. Технологічні операції (розмітку, випрямляння, згинання, рубання, різання, обпилювання, свердління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.5. Не відволікатися під час роботи, правильно виконувати роботу.

3.6. Дбайливо ставитися до обладнання, інструментів, пристроїв, матеріалів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відокремити свердло від патрона і здати ручний дриль вчителеві.

4.2. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.3. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.4. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

4.5. Перевірити стан губок лещат, загвинтити до встановлення зазору 1-2мм.

4.6. Про всі несправності, помічені під час роботи, повідомити вчителя.

4.7. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

4.8. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправність під час роботи, негайно вимкнути верстат і повідомити вчителя.

5.2. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому медичної допомоги.

5.4. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №14

під час нарізування метричної різьби

1. Загальні положення

1.1. До виконання слюсарних робіт допускаються особи, що пройшли медогляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

• запорошення очей;

• поранення рук внаслідок поганого закріплення деталей;

• неправильне поводження з різьбонарізним інструментом.

1.3. Щоб запобігти травмуванню й виникненню, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

• міцно, надійно кріпити деталь, інструмент;

• дотримуватися технологічної дисципліни;

• дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів;

• у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

• не користуватися відкритим вогнем;

• дотримуватися вимог особистої гігієни;

• дотримуватися порядку на робочому місці;

• виконувати роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг. За необхідності надягти захисні окуляри.

2.2. Перевірити справність верстака.

2.3. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, встановленому вчителем, впевнившись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Вивчити безпечні прийоми роботи, інструкцію-завдання до практичної роботи або отримати від учителя усні вказівки про порядок і способи виконання роботи. Не слід приступати до виконання завдань, якщо щось незрозуміле.

2.5. У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку в лещатах.

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням: стежити за надійним закріпленням мітчика у воротку, плашки у плашкотримачі; перед нарізуванням стержень і плашку змастити маслом; перед нарізуванням зовнішньої різьби вибрати діаметр заготовки за довідником. Для нарізування внутрішньої різьби визначити діаметр свердла за довідником, в отвір встановити попередньо змащений мітчик.

3.3. Технологічні операції (розмітку, випрямляння, згинання, рубання, різання, обпилювання, свердління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку (лещатах) в установлених місцях, використовуючи пристрої, оправки.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами. Своєчасно класти на місце інструменти.

3.5. Не відволікатися під час роботи, правильно виконувати роботу.

3.6. Дбайливо ставитися до устаткування, верстаків, інструментів, пристроїв, матеріалів.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

4.4. Перевірити стан губок лещат, загвинтити до встановлення зазору 1-2мм.

4.5. Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

4.6. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

4.7. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.2. У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому медичної допомоги.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №15

під час прибирання шкільних майстерень

1. Загальні положення

1.1. До прибирання шкільних майстерень допускаються учні, яким дозволив це робити лікар, які пройшли інструктаж про безпечні методи роботи, ознайомилися з інструкцією з охорони праці.

1.2. Про чергування в шкільних майстернях учнів повідомляють заздалегідь, згідно з графіком чергування, прибирання.

1.3. Забороняється приносити до майстерні речі, не потрібні для прибирання. Учні мають приходити в спеціальному одязі.

1.4. Кожен учень зобов'язаний знати і точно виконувати правила внутрішнього розпорядку в шкільних майстернях, правила пожежної безпеки.

1.5. Під час прибирання шкільних майстерень працювати, застосовуючи несправний інструмент, забороняється.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Приходити на прибирання шкільних майстерень у робочому одязі й взутті, маючи при собі спеціальний одяг.

2.2. Оглянути робочий інвентар, інструменти, переконатися в його справності, не працювати несправним інвентарем.

2.3. Перед початком прибирання електрообладнання шкільної майстерні перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення, перевірити весь інвентар і обладнання.

2.4. Підняти стільці, підготувати робочий інвентар до роботи. Принести води (відро з водою не повинно бути повним).

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Виконувати лише ту роботу, із якої пройшли інструктаж. Не передоручати свою роботу іншим особам.

3.2. Прибираючи майстерню, стежити за тим, щоб не бути випадково пораненим сусідом. Працюючи віником, не піднімати його дуже високо. Сміття виносити тільки у відрі або у спеціальному ящику. Висипати сміття в урни у коридорі, протипожежний ящик із піском забороняється.

3.3. Ганчіркою з підписом «підвіконня» треба стерти пил із підвіконь і полиць. Відро з водою на підвіконня ставити заборонено. Відкривати вікна учням заборонено. Це робить вчитель. Під час прибирання майстерень учням ) забороняється знімати взуття і ходити босоніж, розпалювати багаття. Забороняється самостійно усувати несправності обладнання, інвентарю.

3.4. Ретельно вимити класну дошку.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення прибирання винести брудну воду, перевіривши, чи не залишилася у воді ганчірка.

4.2. Прибрати сміття, відходи, обрізки. Ретельно вимити руки з милом.

4.3. Провітрити приміщення, повідомити про виконану роботу вчителя, завідувача шкільними майстернями.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці  №16

під час проведення екскурсії

1. Загальні положення

1.1. Вибирати для екскурсій такий об'єкт, де гарантується повна безпека її проведення.

1.2. Керівники (учителі, вихователі) відповідають за дотримання правил техніки безпеки та охорону життя учнів.

1.3. Керівники екскурсії мають не випускати учнів з поля зору.

1.4. Забороняється проводити екскурсії на відкритих і закритих розподільних пристроях під час грози, туману і в темний час доби.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Перед кожною екскурсією ознайомити учнів із загальною характеристикою об'єкта екскурсії, її маршрутом і правилами безпеки, яких необхідно дотримуватися під час проведення екскурсії.

2.2. Кількість учнів, які беруть участь в екскурсії, не повинна перевищувати 25 осіб.

2.3. Вирушаючи на екскурсію з учнями, учитель (вихователь) повинен мати при собі дорожню аптечку.

2.4. Допущені до екскурсії учні мають бути відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку.

2.5. Перед проведенням екскурсії зробити перекличку учнів і відмітити присутніх.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Другу перекличку провести після прибуття на місце екскурсії.

3.2. Якщо для доставки учнів до місця екскурсії використовують громадський транспорт, посадку здійснюють групами під керівництвом дорослих (учителів, вихователів). У транспортний засіб входять спочатку учні, а потім особа, яка їх супроводжує. У такому самому порядку здійснюється висадка учнів із транспортного засобу. Можна доставляти учнів до місця екскурсії також на спеціально виділених транспортних засобах. Для цього дозволяється використовувати автобуси і закриті вантажні машини.

3.3. Перевозити дітей на відкритих вантажних машинах забороняється.

3.4. Під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникнути пожежі та опіків учнів.

3.5. Забороняється пити воду з відкритих водоймищ. Необхідно заздалегідь запропонувати взяти з собою із дому питну воду у пляшці.

3.6. Під час екскурсії учням забороняється знімати взуття і ходити босоніж.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення екскурсії вчителі (вихователі) виводять усіх учнів з об'єкта екскурсії і перевіряють їх присутність за списком.

4.2. Після повернення з екскурсії ще раз перевіряють учнів за списком.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку виникнення аварійної ситуації на місці екскурсії учителі (вихователі) виводять учнів у безпечне місце.

5.2. У разі нещасного випадку учнів відводять у безпечне місце, а потерпілому надають першу допомогу.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №17

під час роботи на деревофугувальному верстаті

1. Загальні положення

1.1. До виконання роботи на дерево фугувальному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, вступний та первинний інструктажі з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

• поранення рук через роботу без колодок і штовхачів;

• пошкодження рук у випадку роботи без засобів захисту: паса, ножового вала;

• поранення рук у випадку роботи з неправильно встановленим ножем.

1.3. Утримувати у чистоті обладнання та приміщення, стежити за справністю заземлення пристроїв, наявністю діелектричних килимків біля верстата.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

Небезпечність у роботі

1.     Поранення рук під час роботи без колодок або штовхачів.

2.    Поранення    рук    під    час    роботи    без    захисних    засобів    біля    паса    і ножового вала.

3.    Поранення рук під час роботи з неправильно встановленими ножами.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Прибрати усе зайве з робочого місця.

2.3. Перевірити, щоб непрацююча частина ножового вала була закритою.

2.4. Перевірити міцність захисного засобу робочої частини ножового вала, що закривається механічно.

2.5. На комбінованому верстаті стежити за тим, щоб циркулярна пилка була надійно закрита. Не працювати одночасно на фугувальній і кругло пиляльній частинах верстата.

2.6. Переконатися у надійності кріплення, заземлення, занулення верстата.

2.7. Перевірити верстат на холостому ходу.

2.8. Перед самим початком роботи на верстаті одягнути захисні окуляри.

2.9. Виявивши несправність, повідомити про неї учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. За ручної подачі заготовок користуватися надійними колодками або штовхачами.

3.2. Користуватися натискним пристроєм. Заборонено притискати деталь рукою.

3.3. Під час обробки деталей, довжина яких більша за довжину робочого стола, користуватися роликовими опорами або обробляти деталь удвох (один подає, другий тримає її і підтримує до кінця обробки).

3.4. Не працювати на верстаті, якщо вищерблені гостро скошена накладка і штовхач.

3.5. Складати матеріали і деталі так, щоб вони не заважали працювати.

3.6. Не змітати стружок або трісок під час роботи верстата.

3.7. Якщо необхідно відійти від верстата, вимкнути його і дочекатися повної зупинки.

3.8. Не зупиняти і не гальмувати вимкнений ножовий вал, який продовжує обертатися.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупинити верстат.

4.2. Після припинення обертання ножового вала прибрати із верстата стружку і витерти пил. Прибирання здійснювати спеціальною щіткою.

4.3. Розкласти пристрої та інструменти у визначеному місці.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправність під час роботи, негайно вимкнути верстат і повідомити вчителя.

5.2. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №18

під час роботи на заточувальному верстаті (електроточильні)

1. Загальні положення

1.1. До роботи на заточувальному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці. Ці знання періодично перевіряють, закріплюють у межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

• пошкодження очей;

• захоплення одягу, волосся рухомими незакритими деталями верстата;

• пошкодження обличчя, тіла внаслідок вилітання осколків абразиву або інструменту.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену керівником, учителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Правильно одягти спецодяг, застебнути всі ґудзики, заховати волосся під головний убір.

2.2. Перевірити надійність кріплення захисних засобів у небезпечних місцях на верстаті: захисного кожуха і кінців шпинделя, справність захисного екрана.

2.3. Переконатися, що немає тріщин і відколів на абразивному крузі.

2.4. Перевірити справність захисного заземлення, занулення верстата.

2.5. Відступивши трохи вбік від небезпечної зони проти круга, перевірити верстат на холостому ходу.

2.6. Перед початком роботи одягти захисні окуляри або опустити захисний екран.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Під час заточування інструменту надійно утримувати його руками, плавно підводити до абразивного круга трохи вище від його горизонтальної осі.

3.2. Не нахилятися до заточувального інструменту для спостереження за ходом точіння. Момент контакту круга з інструментом визначати за іскрою. Якість заточування визначати після того, як інструмент буде виведений у безпечну зону.

3.3. Не виконувати заточування на несправному крузі.

3.4. Не стояти у напрямку площини обертання абразивного круга.

3.5. Не виконувати заточування на бічній поверхні круга.

3.6. Не визначати на дотик гостроту й рівність заточених інструментів.

3.7. Не класти на корпус верстата заточувального інструмента шаблони та інші предмети.

3.8. Якщо треба відійти від верстата, вимкнути його і дочекатися повної зупинки.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути верстат і після зупинки круга змести із нього сміття за допомогою щітки.

4.2. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом. Привести у порядок індивідуальні засоби захисту.

4.3. Здати верстат учителеві.

4.4. Виходити з майстерні з дозволу керівника, учителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправності під час роботи, негайно вимкнути верстат і повідомити безпосереднього керівника, учителя.

5.2. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити керівника, учителя.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

## Інструкція з охорони праці №19

## і з технології ручної обробки деревини

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медогляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Травми, можливі під час ручної обробки деревини:

• запорошення очей (під час здування стружки);

• забиття, порізи (через неправильне користування інструментом);

1.3. Щоб запобігти травмуванню, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

• у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

• дотримуватися трудової дисципліни;

• стежити за порядком на робочому місці;

• не користуватися відкритим вогнем;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

Небезпечність у роботі

1.        Пошкодження рук під час роботи несправним інструментом.

2.        Пошкодження рук при запилюванні без застосування пристроїв.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, одягти головний убір. За необхідності одягти захисні окуляри.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи. Перевірити справність верстака (притискні коробки, передній притискний гвинт, притискні клинки).

2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Вивчити безпечні прийоми роботи під час ручної обробки деревини.

2.5. У випадку виявлення несправностей повідомити про них учителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку притискними гвинтами верстака.

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим і заточеним інструментом за призначенням:

• стежити за натягом полотна лучкової пилки; застосовувати напрямлювач під час запилювання;

• очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками;

• у випадку псування інструменту під час роботи — терміново замінити його.

3.3. Технологічні операції (розмітку, випрямляння, згинання, рубання, різання, обпилювання, свердління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами. Своєчасно класти на місце інструменти.

3.5. Не відволікатися під час роботи, виконувати роботу правильно.

3.6. Готувати і підігрівати клей під наглядом учителя в ізольованому приміщенні, яке добре провітрюється.

3.7. Про всі помічені недоліки, несправності в роботі повідомити учителя.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітати (здувати стружку або змітати ЇЇ рукою забороняється).

4.4. На верстаті перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж 2—5 мм.

4.5. Про всі помічені у роботі несправності повідомити вчителя.

6. Зняти спецодяг, вимити руки й вмитися з милом.

4.7. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя, пожежну охорону за тел 01.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

## Інструкція з охорони праці №20

## під час виконання столярних робіт

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Учень зобов'язаний:

• виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

• користуватися спецодягом, запобіжними пристосуваннями;

• виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і до якої допущений;

• не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.3. Забороняється застосовувати ручний інструмент, що має вибоїни, сколки робочих кінців, зазублини і гострі ребра у місцях затискування рукою.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи:

• оглянути його;

• прибрати непотрібні предмети і матеріали;

• звільнити проходи;

• матеріал, інструмент і пристосування на робочому місці розкласти у порядку їх використання.

2.3. Перед ручною обробкою матеріалу встановити його на міцну опору.

2.4. Перед роботою на верстаті слід перевірити:

• наявність заземлення електродвигуна, корпуса верстата, електроінструменту;

• пускові й гальмівні пристрої верстата.

2.5. Перш ніж застосувати електрообладнання, перевірити його роботу на холостому ходу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Під час розпилювання матеріалу під кутом слід застосовувати інвентарний шаблон (короб), стусало. Забороняється:

• залишати ріжучий інструмент лезом догори під час перерви і під час роботи;

• розпилювати матеріал на коліні, ставити руки чи пальці у пропил для спрямовування пилки по лінії;

• очищати рубанок від стружки пальцями з боку підошви рубанка.

3.2. Вимоги безпеки під час роботи на верстатах чи механізмах.

3.2.1. Працюючи стрічковою електричною пилкою, особливу увагу слід звернути на справність пиляльної стрічки і роботу шківів, які повинні обертатися вільно і легко.

3.2.2. На циркулярних пилах і фугувальних верстатах застосовувати штовхачі для просування заготовок довжиною менше ніж 60 см.

3.2.3. Забороняється працювати на циркулярній пилці повздовжнього розпилювання без розклинюючого ножа і захисного кожуха.

3.2.4. Під час свердлення електродрилем отворів у дерев'яних конструкціях стежити за надійним закріпленням свердла у гнізді шпинделя і за рівномірним виходом стружки з отвору.

3.2.5. Застосовуючи електрорубанок, слід пересувати його по прямій лінії, без перекосів. Стежити, щоб ножі не забивалися стружкою, періодично очищати їх.

3.2.6. Виконувати роботу на верстаті з абразивним каменем слід за наявності огорожувального кожуха абразивного круга і захисного екрана.

3.3. Під час роботи на верстатах забороняється:

• братися за свердло руками, працювати в рукавицях, обробляти забруднений матеріал;

• подавати оброблюваний матеріал ривками;

• складати оброблювані деталі на столі верстата чи на огорожі;

• знімати чи встановлювати огорожу рухомих частин;

• гальмувати рухомі частини верстата руками чи будь-якими предметами;

• залишати без нагляду не вимкнені з електромережі верстати, інструменти;

• чистити, обтирати обладнання, виконувати ремонт, підтягувати гайки на робочому ходу;

• використовувати верстати і механізми для робіт, що не відповідають їх

прямому призначенню.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути верстати, електроінструменти, обладнання з електромережі.

4.2. Очистити інструменти і здати їх на зберігання.

4.3. Прибрати робоче місце, сміття і сторонні предмети з проходів, користуючись щіткою для змітання (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

4.4. Про всі помічені несправності повідомити вчителя.

4.5. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

4.6. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення несправностей під час роботи негайно вимкнути верстат і повідомити вчителя.

5.2. У разі перегрівання чи загорання ізоляції електродротів негайно вимкнути рубильник.

5.3. У випадку ураження людини електричним струмом слід негайно вимкнути електрообладнання, рубильник. Якщо швидко вимкнути рубильник неможливо, потерпілого слід відтягти від струмопровідних частин, взявшись гумовими рукавичками (сухим одягом, тканиною). При цьому той, хто надає допомогу, повинен братися лише за поли одягу, не торкаючись тіла потерпілого. До прибуття лікаря потерпілому необхідно надати першу допомогу.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №21

під час роботи на токарному верстаті з деревообробки СТД-120М

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Можливі небезпечні випадки, що можуть трапитися під час роботи:

• пошкодження очей стружкою, що відлітає;

• поранення рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей;

• доторкання до деталі, яка обробляється.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

Небезпечність у роботі

1.   Пошкодження очей відлітаючою стружкою.

2.   Поранення рук у разі доторкування ними до оброблюваної деталі.

3.   Поранення рук внаслідок неправильного поводження із стамескою.

4.   Поранення осколками погано склеєної, косошарової, сучкуватої деревини.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся.

2.2. Перевірити надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3. Перевірити надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.4. Прибрати з верстата всі сторонні предмети, інструменти розкласти на визначених місцях.

•  У випадку виявлення несправностей повідомити про них учителя.

• Не приступати до роботи без його дозволу.

2.5. Перевірити, чи немає у заготовці сучків, тріщин, обтесати заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпити її в обертових центрах на верстаті.

2.6. Встановити підручник із зазором 2—3 мм від деталі, що обробляється, і закріпити його на висоті центрової лінії заготовки.

2.7. Перевірити справність різального інструменту й правильність його заточки.

2.8. Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

2.9. Перед початком роботи надягти захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Підводити різець до заготовки тільки після того, як робочий вал досягне максимальної частоти обертання.

3.2. Подавати інструмент плавно, без сильного натиску.

3.3. Своєчасно підсовувати підручник до оброблювальної деталі, не допускати збільшення зазору.

3.4. Щоб уникнути травм під час роботи, слід: не нахиляти голову близько до верстата;не приймати і не передавати предметів через верстат, що працює; не заміряти деталь, що обробляється, під час роботи верстата; не зупиняти верстат, гальмуючи деталь рукою; не відходити від верстата, не вимкнувши його.

3.5. У випадку знеструмлення  мережі негайно вимкнути верстат.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупинити верстат. Покласти інструмент у відповідне місце.

4.2. Прибрати із верстата стружку за допомогою щітки. Не здувати стружку, не змітати її руками.

4.3. Здати верстат керівнику, учителеві.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

4.5. Виходити із майстерні тільки з дозволу керівника, учителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення несправності під час роботи негайно вимкнути верстат повідомити керівника, учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

5.2. У випадку травмування негайно повідомити керівника, учителя.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція №21’  з охорони праці

під час роботи на токарному верстаті по дереву СТД 120-М

І. Загальні положення

1.1.До роботи на токарному верстаті допускаються учні, які пройшли медичний огляд,

відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними

прийомами праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2.Робоче місце організовується відповідно до вимог, щоб виключити будь-яку

можливість одержання травми учнями.

1.3.Інструменти для точіння деревини повинні бути добре загостреними, без

тріщин і надійно закріпленими в ручках. Ручки не повинні бути тріснуті.

Небезпечність у роботі

1.   Пошкодження очей відлітаючою стружкою.

2.   Поранення рук у разі доторкування ними до оброблюваної деталі.

3.   Поранення рук внаслідок неправильного поводження із стамескою.

4.   Поранення осколками погано склеєної, косошарової, сучкуватої деревини.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.   Правильно надягніть спецодяг (фартух з нарукавниками або халат і головний убір - берет або косинку).

2.2.   Перевірте надійність закріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3.  Перевірте, чи надійно закріплено захисне заземлення (занулення) до корпусу верстата.

2.4.  Приберіть з корпусу верстата всі сторонні предмети, інструменти розкладіть на встановлені місця.

2.5.  Перевірте, чи немає на заготовці сучків і тріщин, обтешіть заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпіть її в обертових центрах на верстаті.

2.6.  Установіть підручник із зазором 2-3 мм від оброблюваної деталі, закріпіть його на висоті центрової лінії заготовки.

2.7.  Перевірте справність різального інструмента і правильність його заточки.

2.8.  Перевірте роботу верстата на холостому ходу, а також справність пускової коробки, вмикаючи і вимикаючи її кнопки.

2.9.  Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри.

III.    Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.  Подавайте різальний інструмент на матеріал тільки після того як робочий вал досягне повної частоти обертання.

3.2.  Подавайте інструмент плавно, без сильного натискання.

3.3.  Своєчасно посувайте підручник до оброблюваної деталі, не допускайте збільшення зазору більш як на 2-3 мм.

3.4. Щоб уникнути травм під час роботи на токарному верстаті по дереву, слід дотримуватись таких правил безпеки:

•    не нахиляйте голови близько до верстата;

•    не приймайте і не передавайте предмет через верстат, який включений в    електромережу і при обертанні заготовки;

•    замірюйте оброблену деталь тільки після повної зупинки верстата;

•    не зупиняйте верстат, гальмуючи рукою оброблювану деталь;

•    не відходьте від верстата, не вимкнувши його;

•   у разі припинення подачі електроструму негайно вимкніть верстат.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть верстат з електромережі.

4.2. Покладіть на свої місця інструменти.

4.3. Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки. Не здувайте стружку ротом і не змітайте її рукою, приведіть у порядок робоче місце.

4.4. Здайте верстат та інструменти учителеві.

4.5. Приведіть себе в порядок, вимийте руки з милом.

4.6. Виходьте з майстерні лише після дзвінка і з дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.При виявленні несправностей під час роботи на токарному верстаті по дереву

негайно вимкніть верстат і повідомте про це вчителя.

5.2.Працювати на верстаті лише після усунення несправностей.

5.3. При одержанні травми надати медичну допомогу учневі. При необхідності викликати швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.4. При пожежі вимкнути рубильник, ліквідувати її наявними засобами пожежегасіння, в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 01. Учнів вивести з майстерні у безпечне місце.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №22

під час розмічання деревини

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Травми, можливі підчас розмічання деревини:

• запорошення очей (під час здування стружки);

• поранення (через неправильне користування рейсмусом, циркулем, шилом).

1.3. Нещасні випадки можуть трапитись через:

несправність інструменту, пристроїв, інвентарю;

неміцне кріплення деталі притискними гвинтами верстака;

недбайливе ставлення до інструменту, пристроїв;

безлад на робочому місці;

передавання з рук у руки рейсмуса, циркуля, шила.

1.5. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце, перевірити справність верстака.

2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у його справності. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

2.5. Вивчити безпечні прийоми роботи з ручної обробки деревини.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку  притискними гвинтами верстака.

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням. У разі псування інструменту під час роботи терміново замінити його.

3.3. Технологічні операції (розмітку, різання, пиляння деревини) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.5. Не відволікатися під час роботи, користуватися правильними прийомами роботи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

4.4. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж З—5 мм.

4.5. Про всі несправності, помічені під час роботи, повідомити вчителя.

4.6. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

4.7. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення пожежі вимкнути устаткування; сповістити про пожежу пожежну охорону за телефоном 01.

5.2. У випадку травмування негайно повідомити вчителя.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                 .

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

### Інструкція з охорони праці №23

під час пиляння деревини

1. Загальні положення

1.1. Кожен учень зобов'язаний знати і точно виконувати правила безпеки праці в столярній майстерні, правила пожежної безпеки, санітарно-гігієнічні норми і правила.

1.2. Використовувати навчальний час слід лише для виконання завдань, а для інших справ чи розмов.

1.3. Під час виконання робіт необхідно:

• дотримуватися технологічної дисципліни;

• дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів;

• утримувати робоче місце в чистоті.

1.4. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

• у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

• зуби лучкових пилок, ножівок розводити і загострювати;

• не користуватися відкритим вогнем;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.5. Щоб не поранитися різальним інструментом, не слід класти його лезом догори, до себе.

1.6. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце. Перевірити справність верстака (притискної коробки, переднього притискного гвинта, притискних клинків).

2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

2.5. Вивчити безпечні прийоми обробки деревини.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Під час пиляння деревини можливі:

• порізи рук;

• запорошення очей;

• загнання скалок;

• падіння одпиляної заготовки на ноги.

3.2. Надійно закріпити оброблювану заготовку притискними гвинтами верстака.

3.3. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням. Стежити за натягом полотна лучкової пилки. Застосовувати напрямляч під час запилювання. У випадку псування інструменту під час роботи терміново замінити його.

3.4. Технологічні операції (розмітку, пиляння) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

3.5. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.6. Не відволікатися під час роботи, правильно виконувати роботу.

3.7. Передавати ножівку з рук у руки тільки ручкою вперед.

3.8. Під час запилювання деревини користуватися спрямовуючим бруском. Не слід тримати ліву руку близько до зубів пилки.

3.9. Під час закручування тятиви не слід нахилятися над нею, бо закрутка може вдарити по обличчю.

3.10. Під час перерви у роботі пилку розміщувати у вертикальному положенні (зубами до верстака), притуливши її до протилежного (від робочого) боку кришки верстака.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Закінчивши роботу, послабити натяг лучка, повернувши його зубами всередину, і покласти пилку на місце. Переносити її належить в опущеній руці.

4.2. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.3. Перевірити стан інструменту і покласти його на місце, визначене вчителем. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш як 2-5 мм.

4.4. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

4.5. Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

4.6. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

4.7. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.2. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №24

під час стругання деревини

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Травми, можливі під час стругання деревини: запорошення очей, порізи, поранення.

1.3. Під час виконання слюсарних робіт необхідно:

• дотримуватися технологічної дисципліни;

• утримувати робоче місце в чистоті.

1.4. Щоб запобігти травмуванню й виникненню , слід дотримуватися таких вимог:

• залізко на стругальних інструментах не повинне мати задирок, тріщин і вм'ятин;

• не слід класти різальний інструмент лезом догори, до себе.

1.5. Можливі небезпечні випадки під час стругання деревини:

• скалки;             • запорошення очей;             • порізи.

1.6. Усі стругальні інструменти класти на робоче місце боком, різцем від себе.

1.7. У випадку виявлення несправностей повідомити вчителя, не користуватися несправним інструментом, відкритим вогнем. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Перевірити справність верстака (притискної коробки, переднього притискного гвинта, притискних клинків).

2.3. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Перевірити наявність і справність інвентаря,  підготувати його до безпечної роботи.

2.5. Про всі недоліки, несправності повідомити вчителя.

2.6. Вивчити безпечні прийоми обробки деревини.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними гвинтами верстака.

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням: очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками. У разі псування інструменту під час роботи — терміново замінити його.

3.3. Технологічні операції (пиляння, свердління, стругання тощо) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори, підкладні дошки.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.5. Не відволікатися підчас роботи, правильно виконувати роботу.

3.6. Налагоджуючи стругальний інструмент, не допускати, щоб залізко випало з колодки. Вибиваючи клин або залізко, інструмент треба тримати над верстаком. Не можна перевіряти долонею якість стругання оброблюваної деталі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання.

4.4. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більше ніж 2-5 мм.

4.5. Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

4.6. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення аварійної ситуації у майстерні учитель виводить учнів у безпечне місце.

5.2. У разі нещасного випадку учнів вивести у безпечне місце,  надати першу допомогу.

5.2. У випадку травмування негайно повідомити вчителя.

5.4. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.5. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №25

під час довбання, різання деревини стамесками

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Травми, можливі під час ручних операцій (довбання, різання стамесками) у шкільній майстерні:

• порізи;

• забиття, защемлення.

1.3. Виконуючи довбання, різання деревини стамесками, необхідно:

• дотримуватися технологічної дисципліни;

• дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалу;

• утримувати робоче місце в чистоті.

1.4. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом (хвостовики стамесок, долота повинні бути щільно насадженими на ручки, ручки стиснуті металевими кільцями для запобігання розколювання, користуватись інструментом без ручки забороняється);

• леза стрижнів долота і стамесок не повинні мати задирок, тріщин і вм'ятин;

• передавати інструмент з рук у руки необхідно лише ручкою вперед;

• виявивши несправність, повідомити про неї безпосередньо керівника, вчителя;

• не користуватися відкритим вогнем;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.5. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце. Перевірити справність верстака (притискної коробки, переднього притискного гвинта, притискних клинків).

2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Виявивши несправності, повідомити про них учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

2.5. Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку притискними гвинтами верстака.

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням:

• працювати інструментом зі справними ручками;

• долота й стамески ставити на верстак лезом від себе так, щоб вони не виступали за краї кришки верстака;

• не різати стамесками, коли заготовка не закріплена у верстаку;

• у випадку псування інструменту під час роботи — терміново замінити його.

3.3. Технологічні операції (розмітку, пиляння, стругання, довбання) виконувати на верстаку у визначених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.5. Не відволікатися під час роботи, користуватися правильними прийомами роботи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

4.4. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж 3—5 мм.

4.5. Про всі несправності, помічені підчас роботи, повідомити вчителя.

4.6. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

4.7. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція з охорони праці №26

під час з'єднування деталей

1. Загальні положення

1.1. До роботи в слюсарній майстерні для з'єднування листового металу простим швом, з'єднування деталей заклепками допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Травми, можливі під час з'єднування деталей:

• дрібні порізи під час з'єднування листового металу фальцювальним швом;

• запорошення очей через здування стружки із з'єднаних деталей;

• защемлення долоні під час роботи несправним інструментом;

• забиття.

1.3. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

• дотримуватися технологічної дисципліни;

• дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалу;

• не користуватися відкритим вогнем;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнувши всі ґудзики, за потреби надягти захисні окуляри.

2.2. Перевірити справність верстака, кріплення лещат.

2.3. Розкласти на верстаку інструменти індивідуального користування В порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювану заготовку в лещатах (оправку — під час з'єднування листового металу).

3.2. З'єднуючи деталі заклепками, правильно використовувати пристрої (натягач, обтискач).

3.3. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням. У випадку псування інструменту під час роботи — терміново замінити його.

3.4. Технологічні операції (розмітку, випрямляння, згинання, рубання, різання, обпилювання, свердління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, оправки.

3.5. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.6. Не відволікатися під час роботи, виконувати роботу правильно.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

4.4. Щоб уникнути псування насічок на губках лещат, затискувати їх до встановлення зазору 1—2 мм.

4.5. Про всі несправності, помічені підчас роботи, повідомити вчителя.

4.6. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

4.7. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення несправностей під час роботи негайно повідомити вчителя.

5.2. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

## Інструкція з охорони праці №27

під час свердлення деревини

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Травми, можливі під час свердлення деревини:

• запорошення очей;       • порізи.

Щоб не поранитися різальним інструментом, не слід класти його свердлом до себе. Потрібно стежити, щоб свердло коловорота, дриля не виступало за край кришки верстака.

1.3. Під час свердлення деревини коловоротом, дрилем необхідно:

• дотримуватися технологічної дисципліни, дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів;

• утримувати робоче місце в чистоті.

1.4. Щоб запобігти травмуванню, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

• передавати інструмент з рук у руки лише свердлом донизу;

• у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

• не користуватися відкритим вогнем;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.5. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце. Перевірити справність верстака (притискної коробки, переднього притискного гвинта, притискних клинків).

2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем.

2.4. У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.

2.5. Вивчити безпечні прийоми роботи з ручної обробки деревини.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними гвинтами верстака (у разі горизонтального свердлення).

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням. Не дозволяється тримати коловорот або дриль свердлом до себе. Під час свердлення міцно і без перекосів затискувати свердло в патроні коловорота, дриля. Під кінець свердлення зменшувати натиск на дриль і обертати його повільніше. Забороняється контролювати якість обробки і чистити отвір від стружки пальцями рук.

3.3. Технологічні операції (розмітку, пиляння, стругання, довбання, свердлення деревини) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами. Своєчасно класти на місце інструменти.

3.5. Не відволікатися під час роботи, користуватися правильними прийомами роботи.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

4.4. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж 3—5 мм.

4.5. Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

4.6. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

## Інструкція з охорони праці №28

під час оздоблювання виробів

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпечні методи роботи. 1.2. Травми, можливі під час оздоблювання виробів:

• запорошення очей;

• отруєння.

1.3. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

• у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

• дотримуватися трудової дисципліни, не залишати робочого місця без дозволу вчителя;

• не гратися інструментами;

• не розмовляти, не заважати працювати іншим;

• не крутити ручки й важелі верстатів, не вмикати електричні прилади без дозволу вчителя.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

1.5. Доглядати за робочим місцем.

1.6. Не користуватися відкритим вогнем.

1.7. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг (халат або фартух із нарукавниками), за необхідності — захисні окуляри.

2.2. Розкласти на верстаку інструменти, потрібні для роботи, упевнившись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.3. Перед фарбуванням або лакуванням одягти на руки гумові рукавички.

2.4. У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

2.5. Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини під час оздоблювання виробів.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними гвинтами верстака.

3.2. Під час пиляння не спрямовувати полотно пилки пальцями, користуватися спеціальними пристроями.

3.3. Під час стругання правильно тримати інструмент, притримувати ніж струга рукою, налагоджуючи інструмент. Для очищення струга користуватися дерев'яними клинками.

3.4. Працюючи стамескою під час довбання і різання деревини, тримати її обома руками; передавати стамеску (долото) ручкою вперед.

3.5. У разі з'єднання деталей цвяхами прибивати завжди тоншу деталь до грубішої. Добирати відповідну товщину цвяхів залежно від розмірів заготовки. Потім шилом наколювати заглибину, вставляти у неї цвях і забивати. Молоток опускати на всю поверхню головки, щоб цвях не зігнувся.

3.6. У разі з'єднання деталей шурупами перед закручуванням у заготовці зробити отвори, трохи менші, ніж діаметр шурупа. Глибина цього отвору

повинна бути не більшою, ніж довжина шурупа. Шурупи закручувати і викручувати викруткою.

3.7. Працювати у добре провітрюваному приміщенні.

3.8. Під час фарбування або лакування поверхні деревини одягати на руки гумові рукавички. Під час фарбування не торкатися руками обличчя, особливо очей.

3.9. Технологічні операції (пиляння, різання, стругання, довбання, свердління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої.

3.10. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.

3.11. Не відволікатися під час роботи. Виконувати роботу правильно.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати стружку або змітати рукою забороняється).

4.4. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж 3—5 мм.

4.5. Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

4.6. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

4.7. Провітрити приміщення (чергові відкривають кватирки, вхідні двері навчальної майстерні).

4.8. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Вміти надати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

## Інструкція з охорони праці №30

## під час роботи на свердлильному верстаті

1. Загальні положення

1.1. До виконання свердлильних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Травми, можливі під час свердлення:

• запорошення очей;   порізи.

Щоб не поранитися різальним інструментом, не слід класти свердло до себе .

1.3. Під час свердлення деревини необхідно:

• дотримуватися технологічної дисципліни, дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів;

• утримувати робоче місце в чистоті.

1.4. Щоб запобігти травмуванню, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

• передавати інструмент з рук у руки лише свердлом донизу;

• у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.5. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи.

2.1. Правильно надіньте спецодяг.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха передачі.

2.3. Перевірте надійність з(єднання захисного заземлення, з корпусом верстата.

2.4. Надійно закріпіть свердло в патроні.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ході та справність пускової коробки вмикаючи і вимикаючи кнопки.

  - Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах або кондукторах.

  - Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

  - Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Не користуйтесь свердлами із спрацьованими конусними хвостовиками.

3.2. Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль і ривків і тільки після того як шпиндель верстата набере повної швидкості.

3.3. Перед свердлінням металевої заготовки  необхідно накернити центри отворів. Дерев(яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

3.4. Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла із заготовки уменшіть подачу.

3.5. Під час свердління великих  дерев(яних заготовок на стіл під деталь підкладайте обрізок дошки або кусок багатошарової фанери.

3.6. Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті:

а) Не нахиляйте голови близько до свердла;

б) Не виконуйте роботу в рукавицях.

с) не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

d) не змащуйте і не охолоджуйте свердло за допомогою мокрих ганчірок. Для охолодження свердла      слід користуватися спеціальною щіткою.;

е) не гальмуйте руками патрон  або свердло;

- не відходьте від верстата не вимкнувши його.

3.7. У разі припинення подачі електричного струму негайно вимкніть верстат.

  - Перед зупинкою верстата  відведіть свердло від  деталі чого вимкніть електродвигун.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

- Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. З пазів верстатного стола стружку зметіть металевим  крючком. Не здувайте стружку ротом і не змітайте рукавами.

  - Відокремте свердло від патрона і задайте верстат учителеві.

  - Приведіть себе в порядок.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція № 31    з  охорони  праці

під час проведення навчальних занять в шкільних  майстернях

Під час занять у шкільних майстернях усі учні зобов'язані:

1.     Своєчасно з'являтися на заняття, мати при собі спецодяг і після дзвінка займати своє робоче місце. Перехід на інше робоче місце без дозволу вчителя забороняється.

2.     При вході вчителя у майстерню необхідно встати і привітатися з ним. Після цього з дозволу вчителя сісти на свої робочі місця.

3.     Бути дисциплінованими, точно виконувати всі вказівки і завдання вчителя.

4.     Кожен учень повинен мати робочий зошит і записувати в нього те, що розповідає вчитель.

5.     Використовувати весь навчальний час для виконання завдань і не займатися сторонніми справами та розмовами, не заважати працювати іншим учням, не ходити по майстерні без потреби.

6.     Уважно вислухати вказівки вчителя і після одержання завдання на урок перевірити справність інструментів особистого користування.

7.     Інструменти загального користування брати для роботи лише з дозволу вчителя і після користування одразу ж повертати.

8.     Бережно ставитись до інструментів, матеріалів, раціонально використовувати електроенергію.

9.     Працювати сумлінно, своєчасно і якісно виконувати доручену роботу.

10.    Працювати лише добре налагодженим, правильно загостреним та справним інструментом.

11.    На робочому місці інструменти і матеріали мають бути розмішені згідно з вимогами НОН. На верстаку не повинно бути зайвих речей.

12.    Не можна використовувати інструмент не за призначенням.

13     Правильно  і   міцно  закріплювати  в лещатах  або   верстаті   оброблювальну заготовку і різальний інструмент.

14.   Якщо необхідно звернутись до вчителя, то слід підняти руку. Якщо вчитель звертається до учнів, то всі учні повинні припинити роботу і уважно вислухати його.

15.    Забороняється виносити з майстерні інструменти, матеріали, наочні посібники без дозволу вчителя.

16.    Не крутити без потреби ручки й важелі верстатів та лещат.

17.    Обов'язково користуватися захисними пристроями: окулярами, щітками, решітками і т. д.

18.    Не вмикати механічні верстати і обладнання і не користуватись ними без дозволу вчителя.

19.    Не запускати верстат, навіть на короткий час, без відповідних загороджувальних пристроїв.

20.   Тримати своє робоче місце в чистоті і порядку, своєчасно прибирати виробничі відходи. Працювати спокійно, не поспішаючи, суворо дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії. Під час перерв виходити з майстерні, щоб провітрити приміщення.

21.    Під час інструктажу і виконання завдань бути уважним і зосередженим.

22.    Не змітати руками і не здувати стружку та ошурки з верстатів, а користуватись спеціальною щіткою.

23.   У випадку одержання травми та виявленні несправностей у роботі механізмів негайно повідомиш про це вчителя.

24.    Закінчивши роботу і перевіривши її на точність, учень повинен прибрати своє робоче місце і здати виріб та інструменти черговим по майстерні.

25.   Обов'язки чергових по майстерні учні повинні виконувати сумлінно і добросовісно.

26.   Виходити з майстерні можна тільки після дзвінка та дозволу вчителя.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція №32   з охорони праці

Виробнича санітарія і гігієна праці в шкільних майстернях

Основне завдання виробничої санітарії --  забезпечити в приміщенні майстерень санітарно-гігієнічні умови для збереження здоров'я працюючих і створити безпечні умови праці.

Відповідно до санітарних норм на кожного працюючого відводиться не менше 4 м2 площі (15 м3 об'єму виробничого приміщення). Температуру повітря в навчальних майстернях ручної обробки деревини підтримують у холодну пору року не нижче 18-21°С, в слюсарній майстерні 18-20 °С, а в майстернях механічної обробки деревини - не нижче 16-18 °С.

Приміщення провітрюють за допомогою фрамуг та вентиляційних пристроїв.

Для обігрівання навчальних майстерень у більшості випадків використовують централізоване опалення. Забороняється для опалення застосовувати чавунні печі.

Найменша освітленість приміщень має бути: при люмінесцентних лампах -300 лк; при лампах розжарювання - 150 лк.

Забороняється праця учнів, якщо шум у майстерні перевищує 75 дБ.

У майстерні встановлюють умивальники з гарячою водою, милом, рушниками або електросушками температуру  питної води підтримують в межах від +8° до + 12°С

Кожна майстерня забезпечується аптечками з табличкою, на якій вказується адреса і телефон найближчого лікувального закладу.

Під час роботи в шкільній майстерні необхідно дотримуватись основних правил гігієни праці.

Працювати слід у спеціальному одязі (халаті або фартусі з нарукавниками, береті). Не можна користуватись шкідливими речовинами (кислотами, лугами). Опіки кислотами і лугами необхідно терміново промити великою кількістю проточної води. Потім промити розчином соди, у випадку опіку кислотою, а при опіках лугами  слабким (1-2 %- ним) розчином оцтової або соляної кислоти. Після цього звернутись до лікаря.

Під час перерви на обід слід помити руки і витерти їх особистим рушником або висушити електросушкою.

Приймати їжу треба в спеціально відведених для цього місцях. Дотримуватись режиму праці і відпочинку.

Особиста гігієна та гігієна праці учнів

У шкільних навчальних майстернях для успішного навчання учнів мають бути створені всі необхідні гігієнічні умови праці, які забезпечили б правильний розвиток організму і вдосконалення фізичних та психічних якостей.

В умовах шкільних навчальних майстерень до особистої гігієни учнів зокрема до утримання одягу і взуття, а також робочого місця в зразковій чистоті, ставляться особливі вимоги, а саме:

•       для роботи в майстернях учень повинен мати свій особистий робочий одяг, добре припасований за зростом та розмірами тіла;

•       взуття учнів повинно бути вільним, бо тісне взуття не тільки стомлює, а й спричиняє захворювання ніг;

•       у зв'язку з тим, що в навчальних майстернях під час роботи дуже забруднюються руки, необхідно привчити учнів з перших днів занять у майстернях мити руки.

Одяг завжди повинен бути зручним. Частини одягу, що надто щільно прилягають до тіла (туго стягнутий пасок тощо), порушують правильну роботу органів дихання, кровообігу, утруднюють рухи при виконанні роботи, завдають шкоди здоров'ю.

Дуже шкідливо носити забруднений одяг, треба своєчасно прати, провітрювати і просушувати його.

Для занять у навчальних майстернях учні повинні мати робочі халати або комбінезони та робочі берети.

Зберігати одяг найкраще в спеціальних гардеробних приміщеннях і шафах.

Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання та інструменту

1.Основні гігієнічні вимоги до обладнання майстерень полягають у забезпеченні відповідностей висоти обладнання і зросту учнів, у правильному доборі конструктивних форм, співвідношенні розмірів при розстановці обладнання щодо джерел природного освітлення.

2. Робочі столи, стільці, верстати і верстаки повинні бути такими, щоб учень, виконуючи роботу, міг правильно і зручно розмістити свій корпус, не горбитися, не скривлюватися, не підтягуватися.

3.Обладнання не повинно мати гострих кутів і виступаючих частин.

4.Розміщувати навчальне обладнання необхідно: у майстерні з обробки металу -так, щоб світло падало зліва, зверху або спереду, у майстернях з обробки дерева -справа, спереду або зверху.

Виробничі майстерні повинні бути розраховані на 13-15 робочих місць, обладнаних верстаками і верстатами. У столярних майстернях повинні бути передбачені верстаки висотою 75,5: 78,0 і 80,5 см; а для обробки металу - верстаки висотою 95 і 87 см від підлоги до губок лещат.

Для учня зростом до 127 см висота столярного верстака - 65,5 см, до 133 см - 70,5 см, до 141 см - 77,5 см. Діапазон регулювання висоти становить 12-13 см. При необхідності встановлюють під ноги дерев'яні підставки. Висота слюсарних верстаків до рівня губок лещат відповідно до цих трьох груп повинна бути 75-80,5 см з таким самим діапазоном коливань по висоті.

Нормальна висота робочого місця є така, коли лікоть учня, зігнутий під кутом 90°, буде на рівні губок лещат. Верстати, механізми, пристосування та інструменти повинні бути справними, на робочому місці повинна бути захисна сітка.

Одна з найважливіших гігієнічних вимог до інструменту полягає в тому, щоб вони відповідали   віковим   особливостям   учнів.   Звичайні   інструменти   непридатні   для  навчання учнів. Застосування їх для навчання призводить до швидкої втомлюваності учнів, негативно впливає на їх поставу і шкідливо відбивається на здоров'ї.

Санітарно-гігієнічні вимоги до робочого місця

Робоче місце організовано добре, якщо при найменшій затраті сил і часу досягається його висока продуктивність і безпека. Робоче місце організовують так, щоб запобігти будь-яким нещасним випадкам, забезпечити найкращі умови для праці і виховання культури праці.

При організації робочого місця керуються наступним:

•    на ньому має бути тільки те, що потрібно для виконання завдання;

•    інструмент, заготовки та документацію розкладають на відстані витягнутої руки; при цьому речі, які потрібні частіше, кладуть ближче, інструменти, які беруть лівою рукою, - з лівої сторони, а ті, що беруть правою рукою, - з правої сторони;

•    учень повинен тримати робоче місце в чистоті і порядку, старанно прибирати його після закінчення уроків і здавати черговому або вчителю.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                 .

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція №19’

з охорони праці під час ручної обробки деревини

І. Загальні положення

1.1.     Робоче місце повинно бути організоване згідно з вимогами НОП.

1.2.     До роботи допускаються учні, які оволоділи безпечними прийомами праці та які засвоїли вимоги даної інструкції, прослухали інструктаж на робочому місці.

1.3.     Інструмент повинен зберігатись у спеціальних ящиках і шафах.

1.4.     Розміри інструментів та їх вага повинні відповідати віковим особливостям учнів. Робота несправним інструментом забороняється.

1.5.     Все обладнання в майстерні повинно бути справним і надійно закріпленим.

Небезпечність у роботі

1.        Пошкодження рук під час роботи несправним інструментом.

2.        Пошкодження рук при запилюванні без застосування пристроїв.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.     Одягніть спецодяг (фартух з нарукавниками або халат) і головний убір (берет або косинку). Ретельно підберіть волосся і заправте кінці косинки.

2.2.     Перевірте наявність інвентаря (щітки, совка), справність столярного верстака (затискні   коробки,   упор   для   пиляння,    затискні   клини,   пристрої   для креслення).

2.3.     Розкладіть на верстаку інструменти індивідуального користування відповідно до вимог НОП. Приберіть з верстака всі зайві матеріали та інструменти.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.     Надійно закріпіть оброблюваний матеріал (деревину) у затискачах столярного верстака.

3.2.     Користуйтеся     тільки     справним,     добре     налагодженим     і     загостреним інструментом. Використовуйте інструмент тільки за призначенням.

3.3.     Працюйте лучковою пилкою тільки після того, як переконаєтеся, що полотно добре розведене  і  надійно  закріплене,  шнур забезпечує необхідний  його натяг.

3.4.     Працюйте стругальними Інструментами, що мають справні ріжок (шерхебель, рубанок,  фуганок)  або  вивіску  (зензубель,   кальовка,  гантель)  та  округлу   і гладеньку  задню  частину   колодки.   Розщеплені   частини   стругів  негайно замінюйте. Ручки інструментів повинні бути зручними для роботи, без тріщин, мати захисне кільце.

3.5.     Технологічні операції (пиляння, обтісування, довбання, свердління, з'єднування деталей)   виконуйте   на   верстаку   в   установлених   місцях,   використовуючи пристрої, підпори, підкладні дошки.

3.6.     Не  допускайте  захаращування  верстака  відходами,  стружками.   Своєчасно повертайте вчителеві інструмент загального користування.

3.7.     Не   відволікайтеся   під   час   роботи.   Дотримуйтесь   правильних   прийомів роботи.

3.8.     Готуйте і підігрівайте клей тільки під наглядом учителя в ізольованому від майстерні приміщенні, яке добре провітрюється.

3.9.     Відкритим вогнем у майстерні користуватись не можна.

3.10.  Під   час   запилювання   використовуйте   напрямлячі    для   опори   полотна інструмента.

3.11.   Очищайте рубанок, шерхебель, фуганок від стружки дерев'яними клинами.

3.12.   У  разі   пошкодження   інструмента   під   час   роботи   негайно   замініть   його. Працювати несправним інструментом заборонено.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.   Залишки матеріалів, незакінчені вироби здайте черговому або вчителеві.

4.2.    Перевірте стан інструментів і покладіть їх для зберігання у спеціальні інструментальні ящики чи шафи.

4.3.     Приберіть своє робоче місце, користуючись щіткою. Не здувайте стружку ротом і не змітайте її рукою.

4.4.     Перевірте наявність і стан клинів на верстаку, затискні коробки (задню й передню) загвинтіть до встановленого зазору (не більше як 5 мм).

4.5.     Приведіть себе в порядок, вимийте руки з милом.

4.6.     Виходьте з майстерні лише після дзвінка і з дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.  При одержанні травми негайно припиніть роботу і повідомте вчителя. Вчитель

надасть першу медичну допомогу, а    в разі необхідності викличе швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.2.  У разі виникнення пожежі прийняти міри з її ліквідації всіма наявними засобами пожежегасіння, а при потребі викликати пожежну службу за тел. 01. Дітей вивести з майстерні у безпечне місце.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція  №17

з охорони праці під час роботи на деревофугувальних  верстатах

1. Загальні положення

1.1. До роботи на деревофугувальних верстатах допускаються особи, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на   робочому    місці,   оволоділи    безпечними   прийомами   праці   та    засвоїли

вимоги даної інструкції.

1.2. До роботи на деревофугувальних верстатах учні не допускаються.

1.3.  Приміщення, в    якому   знаходяться  деревообробні   верстати повинно   бути      обладнане      порошковими  чи   вуглекислотними вогнегасниками.  Електричні  лампочки  повинні   бути    закриті     захисними плафонами.

1.4.  Робоче  місце   організовується   так, щоб   виключити  будь-яку можливість одержання травм.

1.5.  Усе обладнання для виконання даної операції повинне знаходитись у повній справності і бути надійно закріпленим.

1.6.  Деревофугувальний   верстат   повинен   бути   забезпечений   пристроями   захисту працюючого від поранені».

1.7.  При струганні на фугувальному верстаті з ручною подачею заготовок довжиною меншою     за      400 мм   чи  товщиною  меншою за   50мм, шириною меншою за 50 мм необхідно користуватися колодками-штовхачами для подачі і притискання заготовки до стола.

Небезпечність у роботі

1.     Поранення рук під час роботи без колодок або штовхачів.

2.    Поранення    рук    під    час    роботи    без    захисних    засобів    біля    паса    і ножового вала.

3.    Поранення рук під час роботи з неправильно встановленими ножами.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.Одягни і приведи в порядок спецодяг" застебни обшлаги рукавів; заховай волосся під берет, косинку, пов'язану без звисаючих кінців;

2.2.  Не захаращуй робоче місце.

2.3.  Слідкуй, щоб непрацююча частина ножового вала була закритою.

2.4. Перевір    міцність   огорожі  робочої частини   ножового    вала,   яка   закривається механічно.

2.5. Під час роботи на комбінованому верстаті слідкуй, щоб циркульна пилка була міцно закріплена і закрита захисним кожухом. Забороняється одночасна робота на фугувальній та кругло пиляльній частині верстата.

2.6. Перевір, чи надійно закріплено захисне заземлення (замулення) верстата.

2.7. Перед початком роботи перевір верстат на холостому ходу і одягни захисні окуляри.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.При ручній подачі деревини користуйся колодками або штовханами.

3.2.  Використовуй натискний пристрій. Категорично забороняється притискати заготовку рукою.

3.3.  При обробці заготовок, які довші за робочий стіл, користуйся козлами (підставками з роликами). В крайньому випадку заготовку обробляють удвох (один заготовку подає, другий приймає її і підтримує до кінця обробки).

3.4.  Не працюй на верстаті при вищербленій гостроскошеній накладці і при несправності штовхача.

3.5.  Матеріали й деталі складай акуратно на визначене місце так, щоб вони не заважали під час роботи.

3.6.  Не змітай, не здувай стружку або тріски під час роботи верстата.

3.7.  Відлучаючись від верстата, вимкни його і дочекайся повної зупинки.

3.8.  Не зупиняй і не гальмуй вимкнений ножовий вал, який ще продовжує обертатись.

3.9.  Особливу увагу слід приділяти міцності і надійності кріплення ножів, що запобігає їх вильоту і поломкам. Міцність і надійність кріплення ножів необхідно час від часу перевіряти.

3.10.При встановленні спрямовуючих лінійок неробочі блоки, щілини між столом повинні бути закритими.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкни верстат з електромережі.

4.2. Після повної зупинки ножового вала прибери з верстата стружку і витри пил. Прибирай верстат спеціальною щіткою, а не рукою.

4.3. Розклади пристосування та інструменти на встановлені місця.

4.4. Приведи себе і спецодяг а порядок. Вимий руки і обличчя з милом.

4.5. Верстат здай старшому. Повідом керівника про всі неполадки і порушення, що були виявлені у процесі роботи.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Зупинити верстат необхідно у таких випадках:

при появі у механізмі верстата незвичних стуків; -    при виявленні у деревині сторонніх предметів;

якщо при дотику до верстата відчувається дія електричного струму. При одержанні травми негайно припинити робочу, вимкнути загальний вимикач електрообладнання, надати першу медичну допомогу, а при необхідності визвати швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.3. У разі виникнення пожежі прийняти міри з її ліквідації всіма наявними засобами пожежегасіння, а при погребі викликати пожежну службу за тел. 01. Дітей вивести з майстерні у безпечне місце.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція №33

охорони праці під час роботи на   круглопильному (циркульному) верстаті

І. Загальні положення

І І. До роботи на круглопильному верстаті допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання, відповідні інструктажі з охорони праці (первинний - на робочому місці. повторний), оволоділи безпечними навиками праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2. До роботи на круглопильному верстаті учні не допускаються.

1.3, У приміщенні, в якому проходять роботи на круглопильному верстаті, повинен бути  порошковий чи вуглекислотний вогнегасники. Електричні лампочки повинні бути закриті захисними плафонами.

1.4, Усе захисне обладнання повинне знаходитись у повній справності і бути надійно закріпленим.

Небезпечність у роботі

І   Поранення рук під час роботи без захисних засобів.

2.   Поранення у разі викидання пиломатеріалу під час роботи без розклинювального  ножа.

3.   Поранення під час роботи без спеціального штовхача.

4.  Поранення осколками під час обробки косошарового й сучкуватого пиломатеріалу.

5.   Поранення рук при відпилюванні дрібних частинок без відповідного клина.

6. Поранення рук під час виймання осколків на ходу верстата.

II. Вимоги безпеки  перед початком роботи

2.1 Правильно надягніть спецодяг (застебніть обшлаги на ґудзики; заховайте волосся під берет, косинку, пов'язану без звисаючих кінців).

2.2.Приберіть усе зайве з робочого місця і не захаращуйте його пиломатеріалами.

2.3.Перевірте, щоб робоча частина диска пилки мала захисний ковпак, а частина диска,

розміщена під столом верстата, була захищена спеціальними пристроями - щитами.

2.4. На комбінованому верстаті стежте за тим, щоб частина ножового вала була міцно і надійно закрита спеціальним захисним засобом. Не працюйте одночасно на циркульній і фугувальній частинах верстата

2.5. Прокрутіть кілька разів диск пилки і перевірте, чи не б'є він, чи міцно закріплений на валу. Огляньте пилку і переконайтеся в тому, що вона не має тріщин, надривів і поламаних зубів.

2.6. Огляньте, чи правильно встановлено напрямну лінійку, розклинювальний ніж (він повинен бути на 0,5 мм товстішим за пропил деревини).

2.7. Перевірте, чи надійно закріплене захисне заземлення (занулення) верстата.

2.8. Перевірте роботу верстата на холостому ходу, вмикаючи і вимикаючи кнопки

пускової коробки.

2.9.Перевірте підготовлену для розпилювання деревину, чи немає в ній цвяхів, сучків, що

не підлягають розпилюванню і т. д,

2.10.      Перед самим початком роботи одягніть захисні окуляри.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.  При повздовжньому розпилюванні верхньою частиною пилки її нижня частина повинна бути закрита суцільною огорожею чи двома запобіжними щитами, ззаду пилки повинен бути розклинювальний ніж, а при поперечному - відвідний клин. Відстань між лезом ножа не повинна перевищувати 10 мм.

3.2.  Забороняється робота на круглопильному верстаті для поздовжнього розпилювання без розклинюючого ножа.

3.3.  Переміщення розклинюючого ножа на необхідну величину слід виконувати рукояткою чи штурвалом.

3.4.  Якщо поздовжнє розпилення ведеться нижньою частиною пилки, то вся її неробоча частина повинна бути закрита запобіжним ковпаком. Нижня частина пилки закривається огорожею, що не заважає роботі.

3.5.  При роботі на круглопильному верстаті з кареткою повинні застосовуватися на каретці затискачі, а на столі - упори, для того, щоб матеріал, що розпилюють, не вискакував і не провертався у каретці, а каретка не просувалась далі.

3.6.  Щілина для пилки у столі верстата повинна бути не ширшою за 10 мм.

3.7.  При роботі на круглопильному верстаті для поперечного розпилювання:

•    для подачі матеріалу до пилки повинні застосовуватися полозки чи інші пристосування,   які   мають  упорні   лінійки,   що   штовхають   матеріал,   який обробляється; працювати без подавального пристосування не дозволяється;

•    уся верхня  частина пиляльного диска повинна бути огороджена міцним запобіжним ковпаком, що закриває всі зуби в непрацюючої пилки, а у працюючої пилки відкриває ту частину пиляльного диска, яка бере участь у пилянні;

•    на каретці, супорті чи полозках повинні бути вставлені щитки, що перешкоджають вильоту матеріалу; для штовхання каретки чи супорта необхідно застосовувати рукоятки, що дозволяють працюючому не вводити руки у небезпечну зону верстата.

3.8.  Заготовку   подавайте   до   пилки   плавно,   без   ривків.   Надійно   утримуйте  і просувайте її вперед без перекошування. Розпилювати заготовки, довжина яких перевищує довжину робочого стола, можна тільки після установки спереду і ззаду стола міцних підпор у вигляді підставок з роликами.

3.10.Стежте за тим, щоб у місці підведення деревини зуби під час обертання диска

пилки були напрямлені згори вниз. 3.11.Для просування деревини при повздовжньому і поперечному розпилюванні її

користуйтеся штовхачем.

3.12. Не подавайте матеріал на пилку животом, стійте збоку руху пиломатеріалу.

3.13. Не виймайте і не змітайте осколків на ходу верстата.

3.14.У разі виявлення стуку або якихось перебоїв у роботі пилки - негайно зупиніть

верстат.

3.15. Відходячи від верстата, вимкніть його і дочекайтесь повної його зупинки. З.1б.Не зупиняйте і не гальмуйте пилку, що продовжує обертатись, після вимкнення

верстата з електромережі.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкніть верстат з електромережі.

4.2. Після повної зупинки обертання  диска, приберіть і приведіть у порядок робоче місце та пилку.

4.3. Приведіть себе і спецодяг в порядок. Вимийте руки і обличчя з милом.

4.4. Повідомте керівника про всі неполадки і порушення, що були виявлені у процесі роботи.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Зупинити верстат необхідно у таких випадках:

- при появі у механізмі верстата незвичних стуків;

- при виявленні у деревині сторонніх предметів;

- якщо при дотику до верстата відчувається дія електричного струму.

5.3.    При одержанні травми негайно припинити роботу, вимкнути загальний вимикач електрообладнання, надати першу медичну допомогу, а при необхідності визвати швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.3. У разі виникнення пожежі прийняти міри з її ліквідації всіма наявними засобами пожежегасіння, а при потребі викликати пожежну службу за тел. 01. Дітей вивести з майстерні у безпечне місце.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________

підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Завгосп школи                                       ___________________________________                                                     підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція № 8 з охорони праці

під час робота на токарному верстаті по металу ТВ-6

І. Загальні положення

1.1. До роботи на токарному верстаті по металу допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2. Робоче місце організовується так, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

1.3. Токарний верстат повинен бути забезпечений пристроями захисту працюючого від поранень стружкою (захисними кожухами, захисним екраном і т. д.).

Небезпечність у роботі

Нещасні випадки під час роботи на токарних верстатах трапляються внаслідок:

•    відсутності або несправності засобів захисту;

•    неміцного закріплення деталі та інструменту;

•    несправності й притуплення різального інструменту;

•    надягання і зняття паса при невимкненому верстаті:

•    несправності електрообладнання, зокрема захисного заземлення;

•    при невмінні правильно організувати робоче місце токаря.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Правильно надягніть спецодяг (фартух з нарукавниками або халат, головний убор):

•    застебніть обшлаги рукавів на ґудзики, уникайте зав'язування їх тасьмою;

•    заховайте волосся під головний убір (берег або косинку без звисаючих кінців). 2.2.Перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного

заземлення (замулення) з корпусом верстата. 2.3.Розмістіть інструменти і заготовки в певному порядку на приставній тумбочці або на

спеціальній підставці.

2.4. Міцно закріпіть різець і оброблювану деталь, вийміть ключ з патрона і покладіть на встановлене місце (підставку).

2.5.   Перевірте роботу верстата на холостому ходу, а також справність пускової коробки, вмикаючи і вимикаючи її кнопки і важелі керування.

2.6.  При виявленні несправностей повідомте про них учителя. Приступайте до роботи лише після усунення несправностей.

2.7.   Перед самим початком роботи надягніть захисні окуляри.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.   Плавно підводьте різець до оброблюваної  деталі, не допускайте збільшення перерізу стружки.

3.2.   Щоб уникнути травм під час роботи на токарному верстаті, необхідно дотримуватись таких вимог техніки безпеки:

•    не нахиляйте голови близько до патрона або різального інструмента;"

•    не приймайте і не передавайте предмети через обертові частини верстата;

•    не кладіть ліктів і не спирайтеся на верстат, не кладіть на нього інструменти чи заготовки;

•    не вимірюйте оброблювану деталь, не змащуйте, не чистіть і не прибирайте стружки з верстата до повної його зупинки;

•    не охолоджуйте різальний інструмент або оброблювану деталь за допомогою ганчірки;

•    не допускайте виходу з-під різця довгої стружки (при обробці м'яких матеріалів);

•    не відходьте від верстата, не вимкнувши його;

•    не підтримуйте і не ловіть рукою відрізувану деталь.

3.3.   Зачищайте деталі на верстаті напилком або шкуркою, прикріпленою до жорсткої оправи. Рукоятка оправи повинна мати запобіжне кільце. Під час роботи тримайте її лівою рукою.

3.4.   Перед вимиканням верстата з електромережі відведіть різець від оброблюваної деталі.

3.5.   Під час роботи на центрах перевірте чи надійно закріплено задню бабку і стежте, щоб засвердловка була достатньою, і кут її відповідав куту центрів.

3.6.   Користуйтесь ключами, що відповідають формі гайок і головок болтів.

3.7.   Оброблюваний пруток вибирайте такої довжини, щоб він не виступав за межі верстата, а виліт із патрона не перевищував 3-4 діаметри заготовки.

3.8.  У разі вимкнення струму в електромережі під час роботи негайно вимкніть пускову кнопку верстата.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.  Відведіть супорт і вимкніть електродвигун.

4.2.   Приберіть з верстата стружку за допомогою щітки, а з пазів станини - гачком. Не здувайте стружку ротом і не змітайте її рукою.

4.3.   Протріть і змастіть верстат, приведіть у порядок інструмент та індивідуальні засоби захисту. Інструменти здайте вчителеві або черговому учню.

4.4.   Здайте верстат черговому або вчителеві.

4.5.  Приведіть себе в порядок, вимийте руки з милом. Виходьте з майстерні лише після дзвінка і з дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.   При виявленні несправностей під час роботи на токарному верстаті по металу негайно вимкніть верстат і повідомте про це вчителя.

5.2.   При одержанні травми - надати медичну допомогу учневі. При необхідності викликати швидку медичну допомогу за тел. 03.

5.3.   При пожежі - вимкнути рубильник, ліквідувати її наявними засобами пожежегасіння, в разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 01. Учнів вивести з майстерні у безпечне місце.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)

Затверджую

Наказ школи

№__ від «_____»___200     р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Інструкція №30’  з охорони праці

під час роботи на свердлильному верстаті

І. Загальні положення

І.І.До роботи на свердлильному верстаті допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

1.2.Робоче місце організовується так, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

І.З.Усе обладнання майстерень повинно знаходитись у повній справності і бути надійно закріпленим.

1.4.Свердлильний верстат повинен бути забезпечений пристроями захисту працюючого від поранень стружкою.

Небезпечність у роботі

1. Пошкодження очей відлітаючою стружкою під час свердління.

2. Поранення рук унаслідок поганого закріплення деталей, інструменту,

неправильно організованого робочого місця, відсутності або несправності засобів захисту.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.       Правильно одягніть спецодяг (фартух з нарукавниками або халат; берет або косинку).

2.2.       Перевірте надійність закріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3.       Перевірте, чи надійно закріплено захисне заземлення (занулення) з корпусом верстата.

2.4.       Надійно закріпіть свердло в патроні.

2.5.       Перевірте роботу верстата на холостому ходу та справність пульта керування, пускової коробки, вмикаючи і вимикаючи її кнопки.

2.6.       Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах або кондукторах. Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

2.7.       Перед початком роботи одягніть захисні окуляри.

III.  Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1.   Не користуйтеся свердлами зі спрацьованими конусними хвостовиками.

3.2.   Свердло до деталей подавайте плавно, без зусиль, ривків і тільки після того, як шпиндель верстата набере повної швидкості.

3.3.   Перед свердлінням металевої заготовки необхідно накернити центри отворів. Дерев'яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

3.4.   Будьте особливо уважними й обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла з матеріалу заготовки уменшіть подачу.

3.5.   Під час свердління великих дерев'яних заготовок (деталей) на стіл, під деталь, підкладайте обрізок дошки або кусок багатошарової дикти.

3.6.   Щоб уникнути травм під час роботи на верстаті, необхідно дотримуватись таких вимог техніки безпеки:

•   не нахиляти голови близько до свердла;

•   не працювати в рукавицях;

•   не класти сторонніх предметів на станину верстата при обертанні свердла:

•   не змащувати і не охолоджувати свердло за допомогою мокрих ганчірок; для охолодження свердла слід користуватися спеціальною щіточкою;

•   не можна гальмувати руками патрон або свердло;

•   не можна відходити від верстата, не вимкнувши його;

•   у разі припинення подачі електроструму - негайно вимкніть верстат;

•   перед зупинкою верстата відведіть свердло від деталі, потім вимкніть електродвигун.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.   Вимкніть верстат з електромережі.

4.2.   Після припинення обертання свердла щіткою приберіть з верстата стружку. З пазів верстатного стола стружку зметіть металевим крючком. Не здувайте стружку ротом і не змітайте її руками.

4.3.   Зніміть свердло з патрона і здайте верстат та інструменти вчителеві.

4.4.   Приведіть себе до ладу, вимийте руки з милом.

4.5.   Виходьте з майстерні лише після дзвінка і з дозволу вчителя.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.   При виявленні несправностей під час роботи негайно вимкніть верстат, припиніть роботу і повідомте вчителя.

5.2.   У разі одержання травми учнем необхідно надати першу допомогу, а при необхідності - викликати швидку медичну допомогу за тел. 03.

Розроблено:

Учителем трудового навчання        _____________                                                                                      підпис

Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію роботи

з безпеки життєдіяльності                 ____________________________________

підпис                   (прізвище,  ініціали)

Головою комісії з питань

охорони праці і техніки безпеки        __________________________________

підпис                 (прізвище, ініціали)